## Slide 1
Structure des matériaux Solides
1. Cristal
Un cristal est constitué par un arrangement régulier et répétitif d’atomes (ions ou
molécules),selon les trois directions de l’espace.
Les matériaux métallique ont une structure polycristalline, formée d’une
d'une multitude de petits cristaux (grains) de taille et d'orientation variées
et séparés par des joints de grains.
Chaque grain constitue un monocristal.
Les matériaux cristallisent sous une forme monocristalline ou polycristalline
Un polycristal d’acier
I- Structure des solides cristallins

## Slide 2
2. Description de l’état cristallin
2.1 Structure cristalline
Généralement, l’arrangement des atomes (ou structure) dans les solides
cristallins est décrit par:
un réseau cristallin défini par un ensemble de nœuds,
Le motif est constitué de la plus petite entité chimique discernable qui se produit à
l’intérieur du cristal, en se répétant périodiquement dans les trois directions de l’espace
à trois dimensions par translation. Il correspond à la formule chimique du composé.

## Slide 3
Le cristal est engendré par la juxtaposition des mailles parallélépipédiques
Identiques de côtés a,b et c.
La maille contient le motif d’atomes
qui se répète.
La maille élémentaire C’est le plus petit élément construit sur les trois vecteurs non
coplanaires a, b, c, faisant entre eux les angles α, β, γ tels que la structure et
les propriétés physique et chimique restent invariables après une translation T.
T = u + v + w , avec u, v, w sont des entiers positifs, négatifs ou nuls.

## Slide 4
2.2 Réseaux et systèmes cristallins
Tous les réseaux cristallins peuvent être décrits à partir
de 7 mailles élémentaires qui définissent 7 systèmes cristallins.
Selon que la maille élémentaire est simple ou multiple, et à partir
de ces 7 systèmes cristallins, on définit les 14 réseaux de Bravais.

## Slide 6
2.3 Directions et plans cristallographiques
Directions cristallographiques
On appelle direction cristallographique
(ou rangée réticulaire ) toute droite passant
par deux nœuds du réseau.
Les nœuds sont repérés par leurs
coordonnées dans le système défini par
les vecteurs primitifs a, b et c, comme
cela est décrit sur le schéma suivant.

## Slide 7
Si l'un des nœuds correspond à l'origine
du réseau, on peut désigner la rangée par
les coordonnées u, v et w du nœud le plus
proche de l'origine appartenant à la droite.
Ces rangées sont notées [u,v,w] et l'ensemble
des rangées se déduisant les unes des autres
par des opérations de symétrie constitue une
famille de rangée et se note <u,v,w>.
Directions cristallographiques

## Slide 8
Plans cristallographiques
Pour indexer les plans réticulaires, on utilise les indices de Miller
On appelle un plan cristallographique ou plan réticulaire est tout plan passant
par trois nœuds du réseau.
Dans un cristal qui a pour maille a,b et c,
considérons un plan réticulaire quelconque
Le plan coupe les axes de référence de la
maille en trois points (X,Y,Z) dont les
coordonnées sont respectivement égales
à Xa, Yb, et Zc.
Les indices de Miller h,k et l s’obtiennent
en prenant les inverse de X, Y et Z et en
les multipliant par n (entier) de manière à ce que
h, k et l soient entiers et le plus petit possible :
Le plan réticulaire est noté : (h,k,l)
Les indices de Miller sont identique pour une famille de plans parallèles

## Slide 9
Les plans d'une famille (h,k,l) sont équidistants.
Cette équidistance ou distance interéticulaire
notée dhkl.
Pour le système cubique, on démontre que
(a paramètre de maille) :

## Slide 10
2.4 Structure compacte des métaux
Les atomes des métaux adoptent l’arrangement le plus symétrique et compacte
La plupart des métaux purs cristallisent dans le système cubique ; par exemple
CFC (cubique à faces centrées) pour Cu, Ag, Al, Au, Ni, Pt, Pb, Feγ ;
CC (cubique centré) pour Feα, Mn, Cr, V, Mo, Ta, Tiβ ;
mais aussi dans le système hexagonal (hexagonal compact HC);
par exemple Tiα, Mg, Zr, Cd, Zn, Be.
Structure cristalline du carbone: (a) diamant: CFC. (b) graphite (HC)
Notes: 28/10 GR3 -> Transparent 53

## Slide 11
Structure cubique à faces centrées (CFC)
(Cu, Ag, Al, Au, Ni, Pt, Pb, Feγ )
La structure CFC est constituée de 4 atomes par maille,
six sur les faces du cubes appartenant chacun à deux mailles et
huit aux sommets du cube appartenant à huit mailles chacun.
On assimile les atomes à des sphères dures

## Slide 12
Calcul du paramètre de maille et compacité

Densité
Compacité
n= 4 atomes /maille

## Slide 13
Structure Hexagonal Compact (HC)
(Tiα, Mg, Zr, Cd, Zn, Be.)
La structure HC est définie par un motif élémentaire de deux atomes,
l'un à l'origine et l'autre en (2/3,1/3,1/2).
Elle est constituée de six atomes par maille,
* trois à l'intérieur de l'hexagone,
* deux sur les bases communs chacun à deux mailles et
* douze sur les sommets communs chacun à six mailles
Compacité
et

## Slide 14
Structure cubique centrés (CC)
(Feα, Mn, Cr, V, Mo, Ta, Tiβ)
Les atomes se touchent
sur la diagonale du cube
Compacité
n=2 atomes/maille
Notes: 28/10 –GR1 Transparent 57 GR2

## Slide 15
Les sites interstitiels
Dans les réseaux cristallins, les espaces vides situés entre les atomes sphériques
constituent les sites interstitiels. Dans certains alliages, ces sites servent
de logement pour des atomes de petit diamètre.
Il existe deux types de sites interstitiels :
a) les sites octaédriques :sont formés par six sphères disposées suivant
les sommets d’un octaèdre.
b) les sites tétraédriques : sont formés par empilement compact
de quatre sphères dont les centres constituent
les sommets d’un tétraèdre
C.F.C
C.C
Notes: 4/11 GR3

## Slide 16
Position, nombre et rayons des sites interstitiels
C.F.C
La maille élémentaire CFC comporte un site octaédrique au centre de la maille,
donc interne à la maille (compte pour 1). Elle comporte aussi un site au centre
de chaque arête, partagé par 4 mailles, ce qui fait au total 12 x 1/4 = 3 sites.
La maille élémentaire cfc comporte donc 4 sites octaédriques par maille.
Situés dans le tétraèdre formé par un atome de coin et les 3 atomes centraux
des faces se coupant à ce même coin. Chaque coin est lié à un site tétraédrique,
qui sont tous internes à la maille, ce qui fait 8 sites tétraédriques.
et

et


## Slide 17
C.C
sites octaédriques
  centre des faces : 6 faces conjointes à 2 mailles : 6/2 = 3 sites par maille
  milieu des arêtes : 12 arêtes conjointes à 4 maille : 12/4 = 3 sites par maille
Soit au total 6 sites octaédriques par maille
sites tétraédriques
Situés aux 1/4 et 3/4 des médiatrices des arêtes :
4 sites par face conjointe à 2 mailles : 6 × 4/2 = 12 sites par maille
Soit au total 12 sites tétraédriques par maille

## Slide 22
Structures ioniques

## Slide 23
II- Structures-types
Structures-types AB
Chlorure de Césium CsCl
Description
Très peu de composés ioniques cristallisent dans cette structure. Seuls les halogénures de césium (fluorure excepté) cristallisent dans ce système. L’exemple qui donne son nom à la structure géométrique est le chlorure de césium CsCl. Les ions Cl- forment un réseau cubique simple et les ions Cs+ sont situés aux centres des cubes. On peut permuter le rôle des ions Cs+ et Cl-.

## Slide 25
Chlorure de Sodium NaCl
Description
Les ions Cl- occupent les noeuds d’un système cubique faces centrées et les ions Na+ occupent tous les sites octaédriques
du système, au centre du cube et milieu des arêtes.