## Slide 2
Une grille des équipements présente les lignes directrices et les critères de conception et de mise en œuvre d'équipements collectifs adaptés aux besoins des quartiers. Il aborde des aspects tels que l'accessibilité, la fonctionnalité et l'intégration en milieu urbain afin de garantir que ces équipements répondent aux besoins des habitants.
Le système utilise des tableaux pour présenter des règles claires basées sur différents facteurs :
• Emplacement des équipements
• Facilité d'accès
• Superficie
• Nombre de personnes vivant dans les logements
Il regroupe également les types de logements en fonction de la taille du quartier, de la population et de la densité de population.

## Slide 3
La grille des équipements s’occupe a :
• Développer une approche réaliste de programmation des équipements collectifs ;
• Permettre plus d’équité foncière ;
• Proposer une alternative de mise en œuvre de la programmation ;
• Disposer d’une grille de normes urbaines des équipements collectifs qui :
• Optimise les superficies et les coefficients d’occupation du sol ;
• Distingue entre les équipements de proximité et les grands équipements structurants ;
• Et propose des regroupements dans la mesure du possible, les équipements collectifs en pôle dans un souci de multi fonctionnalité, de polyvalence, de rentabilité et de qualité paysagère.

## Slide 4
Principes pour l'implantation des équipements collectifs
1- Critères de localisation : réseau routier, accessibilité aux transports en commun et concentration des équipements :
• L'emplacement d'un équipement doit suivre la hiérarchie des voies de circulation.
• Selon la zone desservie
— qu'il s'agisse du voisinage immédiat, du quartier ou de l'ensemble de l'arrondissement
— les équipements seront positionnés sur des axes principaux, secondaires ou tertiaires, en tenant compte de leur facilité d'accès aux transports publics ainsi que des conditions environnementales locales (tranquillité, isolement, sécurité).
• Il est conseillé, lorsque cela est pertinent, de regrouper les équipements collectifs en pôles. Cette organisation favorise une meilleure utilisation des ressources, augmente la rentabilité et améliore la qualité des services offerts. Par exemple :
Maison des jeunes, espaces verts de proximité et bibliothèque avec stationnement dédié ;
Complexes administratifs combinant le siège du conseil d'arrondissement et celui de la caïdat, avec des places de parking ;
Écoles et collèges ;
Collèges et lycées disposant d'entrées séparées.

## Slide 5
2- Critères d’accessibilité (distance, temps) :
Ces critères peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction :
• de la population à satisfaire
• de sa structure démographique
• de l’espace à desservir
3- Critère d’occupation de sol
• Les surfaces des parcelles affectées aux équipements collectifs ont été, à la fois, réduites et optimisées.
• Le nombre de niveau a été augmenté et un traitement en rez- de-jardin est recommandé dans la mesure du possible pour certains équipements, notamment les équipements scolaires.

## Slide 6
4- Critères de seuil de population
Le seuil démographique de programmation est défini :
• Pour les équipements d’enseignement : sur la base de l’âge et du niveau de scolarisation.
• Pour les équipements de santé : par quartier selon le niveau de vie et le pouvoir d’achat des ménages.
• Pour les équipements socio-éducatifs et sportifs: sur la base d’un seuil de population de 20.000 habitants.
• Pour les équipements d’encadrement administratif : en fonction du découpage administratif.

## Slide 12
Il s'applique aux unités urbaines et aux villes. À partir d'un certain niveau, les unités et les villes jouent à des degrés divers avec un pôle central, mesuré par leur rayon d'influence.
Ce principe veut que chaque unité - ou que chaque ville de taille supérieure - cumule les équipements programmés dans l'unité ou dans la ville de taille inférieure.
Ce principe a pour but d'éviter la séparation entre la fonction de desserte et la fonction de centre-unités ou des villes, faute de quoi les populations résidant dans les unités ou les agglomérations urbaines qui assurent une fonction de centre devraient se déplacer dans les unités ou les villes qui disposent des équipements de desserte, ce qui déséquilibre l'organisation intra et interurbaine

## Slide 14
Pour élaborer cette grille, nous avons dû classer les villes en plusieurs catégories relativement homogènes. Le critère principal retenu est celui de la population, qui détermine la taille de la ville.
Selon l'importance de la population agglomérée, cinq catégories de villes ont été définies, la ville moyenne servant de référence typologique. Cela donne la classification suivante :
Les catégories des villes:

## Slide 15
EPSP ou
Centre
de Soins

## Slide 16
Les équations qui vont suivre montrerons l'évolution et la projection des équipements de santé (polycliniques) en fonction de :
La croissance démographique (formule : P = P₀(1+r)ⁿ avec taux de croissance r=7,3%)
Les normes d'équipement : 1 polyclinique pour 25000 habitants
Les horizons temporels : court, moyen et long terme
Titre : À court terme
Calculs présentés :
Projection de population pour 2008 :
  Formule : P2008 = P₀(1+i)ⁿ
  66315 × (1 + 7.3/100)⁸
  = 117516 habitants
  Cela signifie qu'avec un taux de croissance de 7,3% par an sur 8 ans, la population passe de 66315 à 117516 habitants
Calcul des polycliniques pour 48000 habitants :
  0.045 × 117416 = 5.24 / 1500
  = 3,52 polycliniques
  (La norme 0.045 polyclinique par tranche de villes « petite ville de 25000-50000 »)
Calcul des polycliniques pour 25000 habitants :
  117516 / 25000 = 4 polycliniques
  (Norme : 1 polyclinique pour 25000 habitants)

## Slide 17
Principe du cours qui illustre le mode d’utilisation de la grille d'équipement qui permet de :
- Projeter la croissance démographique future
- Calculer les besoins en infrastructures de santé
- Planifier le nombre de polycliniques nécessaires selon des normes établies
Contexte d’utilisation : Outil de planification urbaine pour anticiper les besoins en équipements sanitaires selon l'évolution de la population.

## Slide 18
Raisons du choix de 48000 habitants :
1. Seuils démographiques normatifs
En Algérie, la planification urbaine utilise des seuils de population qui correspondent à différents types de villes :
Petite ville : 20000 - 50000 habitants
Ville moyenne : 50000 - 100000 habitants
Grande ville : > 100000 habitants
2. Norme d'équipement spécifique
48000 habitants représente :
Le seuil minimum pour justifier certains équipements de santé plus importants
Une ville moyenne inférieure qui nécessite un niveau d'équipement intermédiaire
Un palier de référence dans la grille nationale d'équipements
3. Principe de la grille d'équipement
La grille établit que :
Pour 25000 habitants → 1 polyclinique (équipement de base)
Pour 48000 habitants → calcul avec coefficient 0.045 → équipements supplémentaires ou spécialisés
4. Logique de planification
Ce double calcul (25000 et 48000) permet de :
Comparer deux normes d'équipement
Adapter les infrastructures selon la taille réelle de la ville
Anticiper les besoins pour différents scénarios démographiques
En résumé : 48000 habitants est un seuil technique défini par les normes algériennes d'aménagement du territoire pour déterminer le niveau d'équipement sanitaire nécessaire pour une ville de taille moyenne

## Slide 19
Conclusion : Plus la population augmente, plus le nombre de polycliniques nécessaires croît proportionnellement pour maintenir un service de santé de proximité adéquat.