## Slide 1
MACHINES THERMIQUES CRYOGENIE

## Slide 2: Organisation de la matière
Cours et TD
Changement d’états;
Cycles avec ou sans changement de phases;
Machines thermiques : motrices et réceptrices;
Échangeurs;
Les diagrammes;
Machines à vapeur;
Machines frigorifiques et pompes à chaleur
Cryogénie : liquéfacteurs et cryogénérateurs. Technologie cryogénique.
TP
Le moteur thermique;
La machine frigorifique;
Détermination de la chaleur latente de vaporisation;
Cryogénérateur : bilan énergétique, COP, cycles de réfrigération;
Liquéfacteur : rendement, facteur de mérite.

## Slide 3: Introduction aux machines thermiques
Différentiation entre Machines thermique et Cryogénie
Cycles classiques
Utilisation de très basses températures
Comprendre le monde qui nous entoure :
Moteurs, réfrigérateurs, Pompe à chaleur
Se sensibiliser à l’économe d’énergie par l’intermédiaire de machines performantes.
Utiliser concrètement les principes de bases de thermodynamiques
Connaître les applications cryogénique: Qu’est-ce que la cryogénie? La supraconductivité? La cryogénie est une perspectives importante de la recherche mondiale.
Quels sont les principes de base de la cryogénie?

## Slide 4
Rappels de thermodynamique
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs

## Slide 5: Rappel et compléments de Thermodynamique
A.1. Le premier principe
A.2. Le second principe
A.3. Le diagramme T-S
A.4. Chaleur sensible et chaleur latente

## Slide 6: A.1. Le premier principe
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
L’énergie totale contenue dans un système est :
Le premier principe (un bilan d’énergie) énonce que la variation de l’énergie totale d’un système est égale à l’énergie échangée avec l’extérieur sous forme de travail ou de chaleur.
Dans le cas où et sont négligeable ou nuls (le plus souvent), on a:
  Remarque : Une puissance est une énergie par unité de temps (Watt = Joule/secondes)
  On peut écrire le premier principe comme un bilan de puissance, ce qui est plus commode dans l’étude des machines thermiques :
A.1.1. Énoncé du premier principe
A.1.1.1 ) Cas d’un système fermé

## Slide 7: A.1. Le premier principe
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Dans ce cas, le premier principe doit tenir compte de l’échange d’énergie induit par l’échange de matière :
Où et sont respectivement les variations d’énergie cinétique et potentielles apportées dans le système par l’échange de matière et la variation d’enthalpie (H=U+PV).
De la même manière que dans le cas du système fermé, on peut écrire ce bilan en terme de puissance, ainsi :
Généralement, on négligera les termes liés aux énergies cinétique et potentielle. On retiendra l’expression suivante :
A.1.1. Énoncé du premier principe
A.1.1.2 ) Cas d’un système ouvert (échange de matière)
: débit massique (kg/s)
: enthalpie massique (J/kg)
Ou encore en régime permanent :

## Slide 8: A.1. Le premier principe
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
A.1.2. Calculs de Q et W
B.1.2.1 ) Échange d’énergie sous forme de travail
Travail des forces
de pression extérieure
Travail utile
B.1.2.2 ) Échange d’énergie sous forme de chaleur
Chaleur échangée sans changement de phase
Chaleur échangée lors d ’un changement de phase.

## Slide 9: A.2. Le second principe
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Dans le cas d’un système quelconque, on a :
Avec:
: l’entropie massique (J/(kg.K)
: l’échange de chaleur infinitésimal avec l’extérieur (J)
: le terme source d’entropie
: la température du milieu extérieur
Lorsque la transformation est réversible, et à chaque instant, on a donc :
Remarque : Pour une transformation adiabatique, on a , si cette transformation est aussi réversible, alors d’après le second principe,
Transformation adiabatique réversible  Transformation ISENTROPIQUE

## Slide 10: A.3. Le diagramme T-S
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Les fonctions d ’état U, S, H… peuvent être exprimées à l ’aide de deux variables thermodynamiques
U=f(P,V) ,
S= g(P,V)…..
On peut donc représenter un diagramme d’état en utilisant les fonctions d’état tel que le diagramme T-S

## Slide 11: A.3. Le diagramme T-S
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
s
T
Isotherme
Isentropique
Isobare
Isochore
Isenthalpique
Taux de gaz
Point
critique

## Slide 12: A.5. Chaleur sensible et chaleur latente
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Liquide à température d’ébullition
Q1
Q2
Q2
: Chaleur provoquant l’évaporation du liquide (sans élévation de température du liquide)
Chaleur Latente
: Chaleur reçue par le gaz issue de l’évaporation du liquide (provoquant une élévation de température du gaz)
Chaleur sensible
A.5.2. Notions de sensible et latente

## Slide 13: A.5. Chaleur sensible et chaleur latente
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
A.5.2. Calcul de la chaleur latente
Liquide
+
vapeur saturante
sliq
Teb
100 % de
vapeur saturante
hvap
hliq
T
s
100 % de
liquide
sgaz

## Slide 14: A.5. Chaleur sensible et chaleur latente
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
A.5.2. Calcul de la chaleur sensible
Liquide
+
vapeur saturante
Teb
100 % de
liquide
100 % de
vapeur saturante
hvap
hgaz
P=cst
T
s
L’échange se faisant à pression constante (et sans changement de phase) :
Tgaz
100 % de
vapeur sèche

## Slide 15: A.5. Chaleur sensible et chaleur latente
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
A.5.3. Calcul de la chaleur totale
Liquide
+
vapeur saturante
sliq
sgaz
Teb
100 % de
liquide
100 % de
vapeur saturante
hvap
hliq
hgaz
P=cst
T
s

## Slide 16: Machines thermiques
B.1. Définition
B.2. Les moteurs
B.3. Les réfrigérateurs
B.4. Les pompes à chaleur

## Slide 17: B.1. Définitions
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Les réfrigérateurs et les pompes à chaleur qui transforment l’énergie mécanique (W) en énergie thermique (Q).
Comme les transformations doivent être continues (pour marcher tout le temps, et non pendant quelques secondes uniquement) , il ne peut s'agir que de transformations cycliques où l'état final et initial sont identiques : c'est ce qui est réalisé en pratique.
Les machines thermiques sont des systèmes thermodynamiques qui permettent de transformer l’énergie thermique en énergie mécanique et vice versa.
Les moteurs qui transforment l’énergie thermique (Q) en énergie mécanique (W).
Exemple :
Le moteur à explosion .
La machine à vapeur d’eau :
On classe les machines thermiques en deux catégories:

## Slide 18: B.2. Les moteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Définition : C’est une machine thermique destinée à convertir de la chaleur prélevée à une source chaude pour la convertir en travail.
Moteur
W<0
Qf<0
Source Froide (Thermostat Tf)
Qc>0
Source Chaude (Thermostat Tc)
Système : Fluide subissant une succession de transformations thermodynamiques permettant de faire varier ses variables d’état dont la température.
Le fluide subit des cycles donc la variation des fonctions d’état est nulle (DU=0 et DS=0).
Remarque : Nous avons vu qu’une telle machine ne peut intégralement convertir la chaleur prélevée à la source chaude en travail. Elle restituera donc ce qui n’a pas pu être converti en travail à une source froide.
B.2.1. Définition

## Slide 19: B.2. Les moteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.2.2. Le rendement d’un moteur
Dans un moteur, l’intégralité de la chaleur produite à la source chaude ne peut donc être convertie en travail. Ce qui amène la notion de rendement.
Le rendement est une quantité positive comprise entre 0 et 1 car on ne peut produire plus que ce qu’on dépense.
Dans le cas d’un moteur :
Ce qui est utile : Le travail récupéré W.
(car cédé par le système au milieu extérieur)
Ce qui est dépensé: La chaleur produite par la source chaude Qc.
(car reçu par le système du milieu extérieur (la source chaude))
Définition : Le rendement est défini comme le rapport de ce qui est utile sur ce qui est dépensé.
Note:
Le rendement est positif et W<0 donc nécessité du signe -

## Slide 20: B.2. Les moteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.2.2. Le rendement de Carnot
D’après le premier principe pour un système fermé (cas du moteur) :
car U est une fonction d’état, sa variation est donc nulle au cours d’un cycle. On a donc :
D’après le second principe (inégalité de Clausius) :
Or et sont constantes (les deux sources sont des thermostats à températures constantes).
Donc :
(1)
(2)

## Slide 21: B.2. Les moteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.2.2. Le rendement de Carnot
Le rendement est donné par : . On remplace par (premier principe (1)), ce qui donne :
Or l’inégalité (2) donne : donc :
A partir de l’inégalité de Clausius (2nd ppe), on montre donc que le rendement d’un moteur ne pourra jamais être égal à 1 et qu’il sera toujours inférieur ou égal à une valeur maximale appelée rendement de Carnot et égale à :
Remarques:
Le rendement d’un moteur sera égal au rendement de Carnot si les transformations au cours du cycle moteur sont toutes réversibles.
La forme du rendement maximal montre bien la nécessité de deux sources.
L’inégalité est une autre manière d’énoncer le second principe de la thermodynamique.
L’inégalité précédente confirme bien l’énoncé de Kelvin du 2ndppe puisqu’il montre bien qu’il est impossible de convertir intégralement de la chaleur en travail.

## Slide 22: B.2. Les moteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.2.3. Le cycle de Carnot
Pour atteindre le rendement maximal, Sadi CARNOT (1824) a montré que la machine thermique idéale devait fonctionner selon un cycle particulier appelé cycle de CARNOT.
Le cycle est composé de 4 processus, 2 isothermes reliées par 2 adiabatiques réversibles.
1-2: Isotherme Tf
2- 3: adiabatique réversible
3-4: Isotherme Tc
P
V
4-1: adiabatique réversible
REVERSIBLES
1
2
Isotherme Tf
4
Isotherme Tc
3
B.2.3.1 ) Représentation dans le diagramme P-V

## Slide 23: B.2. Les moteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.2.3. Le cycle de Carnot
B.2.3.2 ) Représentation dans le diagramme T-S
T
s
Tc
Tf
4
1
2
3
1-2: Isotherme Tf
2- 3: adiabatique réversible
3-4: Isotherme Tc
4-1: adiabatique réversible
REVERSIBLES
Qc
Qf
On redémontrera en TD l’expression du rendement de Carnot à l’aide du cycle.
Tout moteur (produisant du travail) aura un rendement inférieur ou égal au rendement de Carnot.

## Slide 24: B.3. Les réfrigérateurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Définition : C’est une machine thermique destinée à extraire de la chaleur d’une source froide pour la rejeter à une source chaude afin de maintenir la température de la source froide à Tf.
L’objectif de cette machine est d’extraire de la chaleur à la source froide.
B.3.1. Définition
Réfrigérateur
W>0
Qf>0
Source froide (Thermostat Tf)
Qc<0
Source Chaude (Thermostat Tc)
Système : Fluide subissant une succession de transformations thermodynamiques permettant de faire varier ses variables d’état dont la température.
Le fluide subit des cycles donc la variation des fonctions d’état est nulle ( et ).

## Slide 25: B.3. Les réfrigérateurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.3.2. Schéma de principe et fonctionnement

## Slide 26: B.3. Les réfrigérateurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.3.3. Le coefficient de performance COP
Le coefficient de performance est un nombre positif assimilable au rendement du réfrigérateur.
Dans le cas d’un réfrigérateur on ne parle pas de rendement mais de coefficient de performance (COP).
Dans le cas d’un réfrigérateur :
Ce qui est utile : La chaleur absorbée à la source froide .
(car reçue par le système du milieu extérieur)
Ce qui est dépensé : Letravail absorbé par le compresseur W.
(car reçu par le système du milieu extérieur)
Remarque : Contrairement au rendement, le COP peut être supérieur à 1. En effet, même si le bilan de puissance global est nul, ce qui est rejeté à la source chaude est considéré « gratuit ».
En d’autres termes, pour une énergie électrique absorbée au compresseur, on pourra obtenir jusqu’à 10 fois plus d’énergie thermique dans le réfrigérateur.

## Slide 27: B.3. Les réfrigérateurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.3.4. Le réfrigérateur idéal (de Carnot)
Comme dans le cas des moteurs, Sadi Carnot a défini un réfrigérateur idéal. Le cycle est le même mais le sens des transformation est inversé.
B.3.4.1 ) Représentation dans le diagramme T-S
Tf
S2=S3
T
s
Tc
S1=S4
Qf>0
Qc<0
1 - 2: Isotherme
1
2
2 - 3: Isentropique
3
3 - 4: Isotherme
4
4 - 1: Isentropique
RÉVERSIBLES

## Slide 28: B.3. Les réfrigérateurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.3.4. Le réfrigérateur idéal (de Carnot)
B.3.4.2 ) Expression du COP de Carnot
Le premier principe permet d’écrire :
Or le fluide subit une succession de cycle donc on a :
Le second principe énonce, puisque les transformations sont réversibles :
Pour la transformation 1-2 :
Pour la transformation 3-4 :
D’où :
Or S4= S1 et S2=S3 donc :
Note : C’est le COP maximum

## Slide 29: B.4. Les pompes à chaleur
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Définition : C’est une machine thermique destinée à extraire de la chaleur d’une source froide pour la rejeter à une source chaude afin de maintenir la température de la source chaude à Tc.
L’objectif de cette machine est de fournir de la chaleur à la source chaude.
B.4.1. Définition
Le principe de fonctionnement est exactement identique à celui du réfrigérateur. La seule différence entre les deux est la finalité.
Dans le cas du réfrigérateur ce qui est important c’est : ce qu’on retire de la source froide.
Dans le cas d’une pompe à chaleur ce qui importe c’est Qc: ce que l’on donne à la source chaude.
Donc le coefficient de performance est :

## Slide 30: B.4. Les pompes à chaleur
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.4.2. Schéma de principe et fonctionnement

## Slide 31: B.4. Les pompes à chaleur
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
B.4.3. La pompe à chaleur idéale
Tf
S2=S3
T
s
Tc
S1=S4
Qf>0
Qc<0
1- 2: Isotherme
1
2
2 - 3: Isentropique
3
3 - 4: Isotherme
4
4 - 1: Isentropique
RÉVERSIBLES
Or et , donc :

## Slide 32: La cryogénie
C.1. Introduction
C.2. Historique
C.3. Techniques de liquéfaction des gaz
C.4. Domaines d’existence des cryofluides
C.5. Applications cryogéniques
C.6. Quelques expériences
C.7. Le transfert de fluide cryogénique

## Slide 33: C.1. Introduction
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
C.1.1. Définition
CRYOGENIE
KRUOS :
Froid
GENNAÔ :
engendrer / produire
Définition : La cryogénie est la science qui s’intéresse au développement de systèmes qui produisent, entretiennent ou utilisent les basses températures (cryotempératures).

## Slide 34: C.1. Introduction
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
C.1.2. Domaines de température
0 K < Températures cryogéniques  123 K
La limite supérieure est fixée à 123 K car ce n’est qu’en dessous de cette température que les gaz dit « permanents » passent en phase liquide.
La qualification de gaz permanents a été donnée par M. Faraday aux gaz tels que O2, N2, et H2 car il n’a pas réussi à les liquéfier avec les moyens technologiques de son époque.
Certains auteurs fixent cette limite au-dessous des températures que l'on obtient couramment avec des cycles frigorifiques classiques, c'est-à-dire au-dessous de - 50°C.
20°C
-20°C
-50°C
-150°C
Froid domestique
Froid industriel
Cryogénie
Liquéfaction des gaz dits « permanents »

## Slide 35: C.2. Historique
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
18eme siècle: Liquéfaction de l’ammoniac par simple compression (7 atm) par VAN MARUM (physicien néerlandais). Ammoniac liquide : à P=1 atm, T= - 33,35°C.
1823 : Liquéfaction du chlore par Michael FARADAY. Chlore liquide : à P=1 atm, T= - 34,04 °C.
1845 : M. FARADAY n’arrivant pas à liquéfier O2, N2 et H2 les nomme « gaz permanents ».
1852 : Joule et Thomson (Lord Kelvin) montrent que la détente d’un gaz à travers une vanne provoque un refroidissement brusque (détente isenthalpique dite détente Joule-Thomson).
1863 : Thomas ANDREWS montre qu’il existe une température dite critique au dessus de laquelle il est impossible de liquéfier un gaz même en augmentant la pression de façon infinie.
1877 : L. P. Cailletet produit un brouillard d’O2. Dioxygène liquide : à P=1atm, T= - 183 °C. Naissance de la Cryogénie avec la liquéfaction de l’Oxygène
  A partir des travaux précédents en particulier ceux d’Andrews, de Joule et Thomson, on arrive à la conclusion qu’il est nécessaire de combiner la détente d’un gaz et un refroidissement préalable de ce gaz (en dessous de sa température critique) pour le liquéfier.

## Slide 36: C.2. Historique
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
1908 : KAMERLINGH ONNES liquéfie He. Hélium liquide : à P= 1 atm, T = - 268,93 °C.
1912 : KAMERLINGH ONNES découvre la supraconductivité.
1944 : utilisation d’O2 pour la propulsion des fusées V2.
1877 : R. P. Pictet produit un jet d’oxygène liquide.
1883 : OLSZEWSKI et WROBLEWSKI liquéfient O2 et arrivent à le conserver dans une éprouvette permettant ainsi d’étudier ses propriétés
1892 : J. DEWAR met au point un récipient permettant de conserver un fluide cryogénique (vase Dewar).
1898 : J. DEWAR liquéfie H2. Dihydrogène liquide : à P = 1 atm, T = - 252,76 °C.

## Slide 37: C.3. Technologie de liquéfaction des gaz
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
C.3.1. Liquéfaction avant Cailletet (avant 1877)
Le gaz est comprimé (1) puis refroidi à l’aide d’un échangeur de chaleur (2).
C’est une technique intuitive!
Des pressions très élevées sont ainsi nécessaires pour liquéfier certains gaz comme l’acétylène (.
Il est également impossible de liquéfier des gaz comme à l′aide de cette technique
( : famille de gaz dits permanents

## Slide 38: C.3. Technologie de liquéfaction des gaz
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
C.3.2. Liquéfaction de Cailletet (après 1877)
Le gaz est comprimé (1), refroidi dans un échangeur (2), puis le gaz subit une détente (3).
La détente du gaz est l’étape clé dans le processus de liquéfaction (contre toute attente!)
La détente provoque une diminution de la pression et donc une diminution importante de la température, produisant ainsi du liquide.

## Slide 39: C.4. Domaines d’existence des cryofluides
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Tcritique
Tpoint triple
Danger
Rare
Rare
Danger
Beaucoup utilisé
TEMPÉRATURE

## Slide 40: C.5. Applications cryogéniques
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
- Industrie alimentaire
La conservation des aliments avec la surgélation.
- Milieu médical
Le transport des vaccins par exemple, ou l'imagerie médicale.
Traitement des pièces mécaniques, afin d'améliorer leurs performances.
- Matériaux
- Domaine spatial
Les instruments de détection à bord ne peuvent fournir la sensibilité désirée pour les observations que lorsqu’ils sont refroidis à des températures cryogéniques.
- Stockage et transport
La phase liquide prend beaucoup moins de place que la phase gazeuse.
-Supraconductivité
La résistance de certains matériaux est presque nulle à des températures cryogéniques

## Slide 41: C.6. Quelques expériences
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Intérêt de liquéfier :
a. Volume de gaz liquéfié
b. Résistance électrique d’un métal refroidi
Intérêt de refroidir la bobine de cuivre :
La résistance de la bobine diminue fortement

## Slide 42: C.6. Quelques expériences
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
c. La supraconductivité
Découverte en 1911 (K. Onnes, prix nobel 1913)
Température (K) - Mercure
Résistance (Ὠ)
(phénomène spectaculaire) !
Température critique proche de la température d’ébullition de l’Hélium (découverte de la supraconductivité liée à la course aux basses températures)
Il existe une température de transition de l’état normal à l’état supraconducteur:
C’est la température critique notée Tc
On en déduit que dans un supraconducteur à une certaine température la résistivité ρ est presque nulle :

## Slide 43: C.7. Le transfert de fluide cryogénique
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
a. Introduction
Le transfert est l’opération consistant à ravitailler des récipients cryogéniques à
partir d’un réservoir ou de récipients de grandes capacités.
Lors de ce transfert, l’enjeu est de limiter les pertes et d’assurer la sécurité.
Réservoir 1
Réservoir 2
Canne de transfert
Il faut créer une surpression dans le réservoir 1:
Apport de chaleur dans le réservoir grâce à une résistance électrique (effet Joule)
Apport de chaleur de la canne (ligne) de transfert
Injection de gaz extérieur He

## Slide 44: C.7. Le transfert de fluide cryogénique
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
b. Pertes lors de la mise en froid
Au départ, la ligne est à la température ambiante (300K).
Quand le fluide est « poussé » dans la ligne, il s’évapore car
La vapeur produite est à une température .
La température de la vapeur augmente en refroidissant la ligne : diminue.
Durant cet étape, il n y a pas de transfert de fluide.
Un certain volume du fluide (liquide) est consommé pour la mise en froid de la ligne,
Réservoir 1
Réservoir 2
Il faut que la ligne soit à la température du fluide cryogénique afin que le transfert puisse avoir lieu.

## Slide 45: C.7. Le transfert de fluide cryogénique
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
c. Pertes en régime permanent
Pendant le transfert, le fluide dans la ligne reçoit d’une façon permanente un
apport de chaleur de l’extérieur (rayonnement, convection).
Une partie du fluide dans la ligne s’évapore lors du transfert.
La perte de ce fluide dépend de la durée de transfert et de l’isolation thermique de la ligne.
Réservoir 1
Réservoir 2
Volume transféré au 2
Volume total prélevé au 1
Pertes (étapes 1 & 2)
d. Bilan total du transfert

## Slide 46: Les cryogénérateurs
D.1. Introduction
D.2. Thermique des réfrigérateurs
D.3. Réfrigérateurs de Stirling
D.4. Réfrigérateur de Joule Thomson (LINDE HAMPSON)
D.5. Réfrigérateur de Joule Thomson avec prérefroidisseur

## Slide 47: D.1. Introduction
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
L’utilisation de fluides cryogéniques (cryofluides) comme source de réfrigération se révèle très lourde. En effet, leurs domaines d’utilisations ne permettent souvent pas de les conserver de manière optimale.
Vide par cryopompage : utilisation excessive de cryofluides.
On utilise des réfrigérateurs cryogéniques ou cryogénérateurs
Autonomie : cas des satellites.
Encombrement : cas des circuits électriques.

## Slide 48: D.2. Thermique des réfrigérateurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Température de la source chaude :
Température de la source froide :
Remarque : Pour l’hélium 4, on a et
D.2.1. Production de très basses températures à l’aide d’un réfrigérateur et COP associés
Production d’azote liquide à l’aide d’un réfrigérateur

## Slide 49: D.2. Thermique des réfrigérateurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.2.2. Réalisation technique d’un cycle de Carnot
300
T en K
s
Liquide
+
vapeur saturante
Pression trop élevée
Liquide dans
la turbine
77
On trace un cycle entre 300K et 77K :

## Slide 50: D.2. Thermique des réfrigérateurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Il est donc techniquement impossible de réaliser un cycle de Carnot.
Il faut donc trouver des solutions techniques différentes.
On ne peut atteindre les pressions élevées requises dans le cycle de Carnot, et il ne peut y avoir de liquide dans une turbine (siège de la détente isentropique).
D.2.3. Conclusion

## Slide 51: D.3. Réfrigérateurs de Stirling
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.3.1. Représentation du cycle
T
s
Liquide
+
vapeur saturante
V=cst
V=cst
Tamb=Tc
1
2
3
4
1-2 : compression isotherme
4-1 : réchauffement isochore
Tf
Qc
Qf
3-4 : détente isotherme
2-3 : refroidissement isochore

## Slide 52: D.3. Réfrigérateurs de Stirling
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.3.2. Calcul du COP de Carnot
Si le fluide est un gaz parfait alors :
D’après le premier principe :
Ce qui nous donne un ’’rendement ’’ :

## Slide 53: D.3. Réfrigérateurs de Stirling
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.3.3. Machine Philipps ( fonctionne selon le cycle de Stirling)
Le régénérateur est un échangeur (forte capacité calorifique) qui doit stocker beaucoup d’énergie en peu de temps et en restituer autant dans le même laps de temps.
Deplaceur
régénérateur
Piston
D.3.3.1 ) Présentation de la machine

## Slide 54
DEPLACEUR
PISTON
(COMPRESSEUR)
REGENERATEUR

## Slide 55: D.3. Réfrigérateurs de Stirling
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.3.3. Machine Philipps ( fonctionne selon le cycle de Stirling)
55
D.3.3.3 ) Fonctionnement du régénérateur
Le régénérateur donne de la chaleur au gaz et le réchauffe lors de la transformation isochore 4-1
Tf
Tc
Le régénérateur prend de la chaleur au gaz qui se refroidi lors de la transformation isochore 2-3
Tf
Tc

## Slide 56: D.4. Réfrigérateurs de Joule Thomson (Linde Hampson)
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.4.1. Cycle de Joule Thomson
T
s
P=cst
P=cst
Tf=Teb
Qf
3
Tamb=Tc
4
1
2
h=cst
Qc
L
V
1-2 : compression isotherme
2-3 : Refroidissement isobare
3-4 : détente isenthalpique
4-V : Évaporation du liquide
V-1 : réchauffement isobare

## Slide 57: D.4. Réfrigérateurs de Joule Thomson (Linde Hampson)
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.4.2. Machine Joule Thomson
Circuit fermé :
1
2
3
4
L
V
Détente isenthalpique
Refroidissement isobare
Réfrigérateur LINDE HAMPSON
Wc
Qf
Qc
Compression isotherme

## Slide 58: D.4. Réfrigérateurs de Joule Thomson (Linde Hampson)
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.4.3. Détente de Joule Thomson
La détente isenthalpique ou de Joule Thomson, est une brusque chute de pression lors du passage d’un fluide à travers d’un orifice.
- Le premier principe nous donne :
- Transformation très rapide donc :
- Aucun travail n’est échangé donc :
Par conséquent :
Haute pression
Basse pression
Détente isenthalpique

## Slide 59: D.4. Réfrigérateurs de Joule Thomson (Linde Hampson)
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.4.4. Calcul du COP du réfrigérateur Linde Hampson
Le COP pour un réfrigérateur est :
a. Détermination de :
Qf est échangé au niveau du séparateur de phase et il provoque l’évaporation complète du liquide. Faisons le bilan sur tout le réfrigérateur sans le compresseur.
Réfrigérateur sans compresseur
Qf
3
4
L
V
1
2
Qf

## Slide 60: D.4. Réfrigérateurs de Joule Thomson (Linde Hampson)
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.4.4. Calcul du COP du réfrigérateur Linde Hamson
Écrivons le premier principe pour le système choisi :
En effet, il n’y a pas de travail échangé, et échange de chaleur uniquement au niveau du séparateur de phase. De plus le réfrigérateur travaillant en circuit fermé le débit chaud et le débit froid sont égaux. On a donc :
b. Détermination de :
Faisons le bilan sur le compresseur :
Qc
1
2
Wc
Wc
Qc
Compresseur

## Slide 61: D.4. Réfrigérateurs de Joule Thomson (Linde Hampson)
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.4.4. Calcul du COP du réfrigérateur Linde Hamson
Écrivons le premier principe pour le système choisi :
Alors :
Et d’après le second principe :
Or, et comme les débits sont les mêmes, on a :
Le coefficient de performance vaut alors :
- Pour avoir un coefficient de performance élevé il faut que h1>>h2 c’est à dire en fait P2>>P1.(attention problèmes techniques).
- Pour les fluides tel que He, H2 pour lesquels les isenthalpiques à hautes températures produisent un réchauffement il faut avoir recours à un autre type de machine.

## Slide 62: D.5. Réfrigérateurs de Joule Thomson avec pré-refroidisseur
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.5.1. Tracé du cycle
h2
h1
Dans le cas de l’hélium ou de l’hydrogène h1<h2
Donc COP<0
On ne peut donc utiliser une telle machine avec He, H2…
Si l’on abaisse la température de 2 à 3, on atteint une zone ou les détentes isenthalpique produisent du froid.
3
Tf=Teb
Tamb=Tc
L
P=cst
P=cst
T
s
1
2
4
V
5
h=cst
Pré- refroidissement

## Slide 63: D.5. Réfrigérateurs de Joule Thomson avec pré-refroidisseur
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.5.2. Schéma de principe
La solution est donc de prérefroidir les gaz jusqu’à leurs température d’inversion.
Réfrigérateur LINDE HAMPSON avec prérefroidisseur
3
5
L
6
V
1
2
a
b
4
Fluide cryogénique

## Slide 64: D.5. Réfrigérateurs de Joule Thomson avec pré-refroidisseur
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
D.5.3. Détermination du COP
Pour déterminer le COP de ce réfrigérateur il faut exprimer et en fonction des paramètres connus.
En faisant les bilans adéquats on obtient :
Avec :
Il existe d’autres techniques de prérefroidissement.

## Slide 65: Les liquéfacteurs
E.1. Introduction
E.2. Données caractéristiques d’un liquéfacteur
E.3. Le liquéfacteur idéal
E.4. Le liquéfacteur LINDE HAMPSON
E.5. Autres liquéfacteurs

## Slide 66: E.1. Introduction
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Liquéfacteur
Réfrigérateur
Réfrigérateur circuit fermé
« Réfrigérateur » circuit ouvert
Gaz à température ambiante
liquide à température d’ébullition
Objectif d’un réfrigérateur : produire du froid.
Objectif d’un liquéfacteur : produire du liquide (stocker le froid sous forme de liquide).

## Slide 67: E.2. Données caractéristiques d’un liquéfacteur
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.2.1. Le rendement
Le rendement d’un liquéfacteur est défini comme le rapport du débit massique liquéfié au débit massique de gaz circulant dans la machine.
On le note :
E.2.2. Le coût de liquéfaction
C’est l’énergie consommée sous forme de travail par unité de masse de liquide produite.
On le note :
E.2.3. Le facteur de mérite
C’est le rapport entre le coût du liquéfacteur réel et le coût du liquéfacteur idéal (sous les même conditions initiales).
On le note :

## Slide 68: E.3. Le liquéfacteur idéal
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.3.1. Le cycle idéal et la machine idéale
3
1
2
300
T en K
s
Liquide
+
vapeur saturante
77
L
Un débit entre dans le liquéfacteur et est entièrement liquéfié .
2
1
Pression trop élevée
Impossible à réaliser en pratique

## Slide 69: E.3. Le liquéfacteur idéal
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.3.2. Le rendement du liquéfacteur idéal
E.3.3. Le coût de liquéfaction du liquéfacteur idéal
Ici on consomme du travail au niveau du compresseur mais on en produit également au niveau de la turbine .
On a donc un travail net :
E.3.3.1 ) Détermination de
Faisons le bilan sur le compresseur :
Qc
Wc
Compresseur
Le premier principe de la thermodynamique permet d’écrire :
d’où :

## Slide 70: E.3. Le liquéfacteur idéal
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
Or d’après le 2nd principe :
E.3.3. Le coût de liquéfaction du liquéfacteur idéal
E.3.3.1 ) Détermination de
On a donc :
E.3.3.2 ) Détermination de
Faisons le bilan sur la turbine :
Wt
Turbine
E.3.3.3 ) Détermination de
E.3.3.3 ) Coût et facteur de mérite du liquéfacteur idéal

## Slide 71: E.4. Le liquéfacteur de Linde Hampson
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.4.1. La machine de Linde Hampson
Phase gazeuse renvoyée dans le circuit
V
1
2
3
4
Wc
Qc
Débit de gaz à pression atmosphérique pour remplacer la quantité de matière extraite sous forme liquide.
L
Phase liquide extraite

## Slide 72: E.4. Le liquéfacteur de Linde Hampson
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.4.2. Le cycle de Linde Hampson
Tf=Teb
Tamb=Tc
L
P=cst
P=cst
T
s
V
h=cst
Le cycle du liquéfacteur LINDE-HAMPSON est le même que celui du réfrigérateur avec une différence : Le cycle n ’est pas fermé. La transformation 4  V n ’existe pas.
Le débit haute pression est supérieur au débit basse pression .
3
4
1
2

## Slide 73: E.4. Le liquéfacteur de Linde Hampson
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.4.2. Calcul du rendement
Rappel :
Faisons le bilan sur tout le liquéfacteur sans le compresseur.
Liquéfacteur
sans compresseur
3
4
V
L
1
2
Appliquons le premier principe au système sélectionné (système ouvert) :
Le rendement est alors donné par :
Soit :

## Slide 74: E.4. Le liquéfacteur de Linde Hampson
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.4.2. Calcul du coût et du facteur de mérite
Pour calculer le coût, nous devons déterminer . Le travail est consommé au niveau du compresseur, faisons donc le bilan :
Appliquons le premier principe au système sélectionné (système ouvert) :
Le coût est alors donné par :
Qc
Wc
Compresseur
Avec
Le Facteur de mérite est :
Pour les même raison que celles énoncées pour le réfrigérateur LINDE-HAMPSON, ce système ne fonctionne pas avec l’hélium ou l’hydrogène par exemple. Il faut d’autres systèmes de liquéfaction.

## Slide 75: E.5. Autres liquéfacteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.5.1. Liquéfacteurs avec pré-refroidissement
On peut utiliser le même système que celui du réfrigérateur avec pré-refroidisseur azote.
3
5
6
V
1
2
4
a
b
L
Avec :

## Slide 76: E.5. Autres liquéfacteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.5.2. Liquéfacteur de Claude
1
2
3
V
L
3
4
5
7
8
6
e
9
8
E.5.2.1 ) Schéma de principe

## Slide 77: E.5. Autres liquéfacteurs
Thermodynamique :
Rappels de Thermo
Les machines thermiques
La cryogénie
Les cryogénérateurs
Les liquéfacteurs
E.5.2. Liquéfacteur de Claude
E.5.2.1 ) Représentation du cycle
P=cst
P=cst
Tf=Teb
Tamb=Tc
L
T
s
V
h=cst
1
2
3
e
Source de froid
8
7
9
5
4
6