## Slide 1: Qualité physique –chimique des eaux

## Slide 2: 1.Introduction
L’appréciation de la qualité des eaux de surface se base sur la mesure de paramètres physico-chimiques ainsi que sur la présence ou l’absence d’organismes et de micro-organismes aquatiques, indicateurs d’une plus ou moins bonne qualité de l’eau. Ces données peuvent être complétées par l’analyse des sédiments (boues), qui constituent une “mémoire” de la vie de la rivière, notamment des épisodes de pollution par les métaux lourds.

## Slide 3
Principaux paramètres physico-chimiques et chimiques mesurables
1.Température
La température de l’eau est un indicateur important de pollution. Une hausse anormale peut signaler des rejets industriels ou domestiques. Elle réduit l’oxygène dissous, perturbe la vie aquatique et favorise la prolifération des algues et des bactéries. Elle permet donc de détecter et suivre la pollution de l’eau.

## Slide 4
2.2.pH
Le pH de l’eau est un paramètre clé de la qualité de l’eau. Des variations anormales du pH indiquent une pollution chimique, due aux rejets industriels, agricoles ou domestiques. Un pH trop acide ou trop basique perturbe l’équilibre biologique, affecte la faune et la flore aquatiques et peut rendre l’eau impropre à la consommation. Le suivi du pH permet donc de détecter et contrôler la pollution de l’eau.

## Slide 5
Définition : Particules solides fines en suspension dans l’eau (argile, limon, débris organiques).
Origine : Naturelle (érosion, végétaux, micro-organismes) ou anthropique (rejets industriels, agricoles, urbains).
Importance pour la qualité de l’eau :
Augmentent la turbidité, réduisent la lumière et la photosynthèse.
Peuvent transporter polluants (métaux lourds, pesticides) et pathogènes.
Affectent la vie aquatique et la potabilité de l’eau.
Mesure : mg/L ou turbidité.
2.Matières en suspension (MES)

## Slide 6
  4.Conductivité électrique (EC)
  La conductivité électrique (EC) mesure la quantité de sels et d’ions dissous dans l’eau. Une valeur élevée (> 2 000 µS/cm) indique une forte minéralisation et une pollution possible, souvent due aux rejets industriels, agricoles ou domestiques. Une EC anormale dégrade la qualité de l’eau, perturbe les écosystèmes aquatiques et permet de détecter et suivre la pollution.

## Slide 7: 2.5.Hydrocarbures Ce terme fait la plupart du temps référence aux huiles minérales qui comportent des substances telles que les
alcanes, les alcènes, etc. Outre leur toxicité, ces substances peuvent limiter l’apport d’oxygène dans les eaux de surface lorsqu’elles sont présentes en concentrations élevées.
2.6.Eléments en solution
Les chlorures (Cl-), une forte teneur en chlorures peut indiquer
une pollution par des eaux usées domestiques (sels régénérants
utilisés dans les lave-vaisselle) ou par industrielles. D’autres ions tels que les
certaines eaux usées sulfates (SO4--) ,le
calcium (Ca++), magnésium (Mg++), potassium (K+), fluor (F-) peuvent être également mesurés. Les éléments en solution sont exprimés en mg/l.

## Slide 8
2.7.Oxygène dissous (OD) et % de saturation en oxygène
L’oxygène dissous (OD) est la quantité d’oxygène présente dans l’eau, essentielle pour la survie des poissons et des micro-organismes. Le % de saturation en oxygène indique combien d’oxygène l’eau contient par rapport à sa capacité maximale à une température donnée. La concentration en OD dépend de plusieurs facteurs : la température (l’eau chaude retient moins d’oxygène), la salinité (moins d’OD dans l’eau salée), la matière organique (qui consomme l’oxygène lors de sa décomposition) et l’aération de l’eau. Des valeurs supérieures à 7 mg/L indiquent une eau de bonne qualité, tandis que des valeurs inférieures à 4 mg/L peuvent mettre en danger la vie aquatique. Ainsi, l’OD et le % de saturation sont des indicateurs essentiels de la qualité écologique de l’eau.

## Slide 9
2.8.Charge en matières organiques : demande biochimique en oxygène (DBO) et demande chimique en oxygène (DCO)
Deux paramètres sont essentiels pour évaluer la pollution organique : la demande biochimique en oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO).
La DBO (demande biochimique en oxygène)
La DBO mesure la quantité d’oxygène consommée par des micro-organismes pour dégrader les matières organiques biodégradables contenues dans l’eau. Cette mesure est généralement effectuée sur 5 jours à 20 °C dans l’obscurité : on parle alors de DBO5. Elle reflète la part biodégradable de la pollution carbonée des eaux usées. C’est un indicateur très utile pour évaluer la performance des traitements biologiques.

## Slide 10
La DCO (demande chimique en oxygène)
La DCO, quant à elle, exprime la quantité totale d’oxygène nécessaire pour oxyder chimiquement toutes les matières organiques (biodégradables ou non) présentes dans l’eau. Elle prend en compte à la fois :
Les matières organiques facilement dégradables,
Les polluants plus résistants, comme certains composés chimiques ou minéraux.
Unité : mg O₂/L
Elle donne donc une vision plus globale de la charge polluante de l’eau.

## Slide 12
DBO5 vs DCO : quelles différences ?
La DCO est toujours supérieure à la DBO5. La différence entre les deux représente la part de matière organique non biodégradable.
Pour les eaux usées domestiques, le rapport DCO/DBO5 est généralement compris entre 1,5 et 2, ce qui indique une bonne biodégradabilité. Un rapport supérieur à 2,5 ou 3 peut révéler la présence de substances plus complexes à éliminer.

## Slide 13
La chlorophylle-a est un pigment vert présent dans les algues et le phytoplancton. Elle est utilisée comme indicateur biologique de la qualité de l’eau, car sa concentration reflète directement la quantité d’algues présentes.
Une augmentation de la chlorophylle indique une forte teneur en nutriments (azote et phosphore), ce qui entraîne la prolifération algale et le phénomène d’eutrophisation. Cela peut provoquer une diminution de l’oxygène dissous et la mort des organismes aquatiques.
Ainsi, plus la concentration en chlorophylle est élevée, plus le niveau de pollution nutritive est important. Cet indicateur est largement utilisé pour la surveillance des lacs, barrages et rivières.
2.9.Chlorophylle

## Slide 14
2.10 .Métaux lourds
Le suivi des concentrations en métaux lourds (densité > à 5 g/cm3) est particulièrement important vu leur toxicité et leur capacité de bioaccumulation le long des chaînes alimentaires. Contrairement aux polluants organiques, les métaux ne peuvent pas être dégradés biologiquement ou chimiquement. Les concentrations en cuivre, nickel, chrome, plomb, zinc, cadmium, arsenic sont régulièrement mesurées.

## Slide 15
la présence de cuivre et de nickel signe des rejets provenant d’industries de traitement de surface des métaux ;
le chrome dénonce la présence d’une tannerie ;
le plomb est lié à des pollutions diffuses (apports dus aux
transports routiers et à l’existence de sites industriels désaffectés) ;
le zinc est évacué par des industries qui pratiquent la
galvanisation ou la préparation d’alliages tels que le laiton et le bronze, il est également libéré lors du contact entre les eaux de ruissellement et les matériaux galvanisés (toitures métalliques, gouttières) ;
le cadmium peut notamment être rejeté par des usines de galvanoplastie et des industries chimiques de textiles et de teintures.