## Slide 1: Les indicateurs physiques et chimiques de la pollution du sol

## Slide 2
1.Introduction générale
1.1.Définition du sol
-Système dynamique composé de minéraux, MO, eau, air et organismes
Fonctions écologiques et agronomiques
2.Définition de la pollution du sol
Introduction de substances toxiques
Perturbation des fonctions du sol
Impact écologique, agricole et sanitaire

## Slide 3
2.1.Sources de pollution
Agriculture : engrais, pesticides
Industrie : métaux lourds, hydrocarbures
Décharges et déchets urbains
Activités minières

## Slide 4
2.3.Indicateurs physiques
Texture
Structure
Porosité
Densité apparente
Couleur
2.4.Texture du sol
Sable – Limon – Argile
Influence la mobilité des polluants
Argile : forte adsorption des métaux
Sable : infiltration rapide

## Slide 5
2.5.Structure du sol
Organisation des agrégats
Hydrocarbures détruisent la structure
Compactage réduit l'infiltration
2.6.Porosité et densité apparente
Macro pores et micropores
Colmatage par polluants organiques
Densité élevée = sol compacté
2.7.Couleur du sol
Noir : hydrocarbures
Blanc : salinité
Gris : anaérobie
Rouge : oxydation du fer

## Slide 6
3.Indicateurs chimiques
Ph
Conductivité électrique
Matière organique
Métaux lourds
Nitrates et phosphates
3.1.pH du sol
Influence la solubilité des métaux
  pH acide : mobilité accrue
  pH alcalin : précipitation possible

## Slide 7
3.4.Conductivité électrique
Mesure la salinité
CE élevée = accumulation de sels
Liée à irrigation et engrais
3.5.Matière organique
Améliore structure et fertilité
Fixe certains polluants
Excès ou déficit = déséquilibre
3.6.Métaux lourds
Pb, Cd, Hg, Zn, Ni
Sources industrielles et agricoles
Bioaccumulation et toxicité

## Slide 8
3.7.Nitrates et phosphates
Engrais agricoles
  Lessivage vers nappes phréatiques
  Risque d’eutrophisation
4.Méthodes d'analyse
Spectrométrie (métaux)
Chromatographie (pesticides)
pH-mètre
Conductimètre

## Slide 9: 4.Conséquences environnementales
Perte de fertilité
  Contamination alimentaire
  Dégradation des écosystèmes
  Risques sanitaires
Conclusion
Analyse combinée physique et chimique
  Surveillance régulière nécessaire
  Base pour gestion durable des sols