## Slide 1: L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)

## Slide 2
Introduction
Pourquoi évaluer la qualité biologique des eaux ?
Limites des analyses physico-chimiques ponctuelles
Importance des organismes bioindicateurs
IBGN = outil standardisé d’évaluation écologique
Définition de l’IBGN :ndice biologique d’évaluation des cours d’eau
Basé sur les macroinvertébrés benthiques
Méthode normalisée
Score de 0 à 20

## Slide 3
Contexte historique
Développé en France (années 1960-1970)
Normalisation AFNOR
Intégré aux réseaux de surveillance
Utilisé dans la gestion des eaux
Principe écologique
Les organismes aquatiques réagissent à la pollution
Espèces sensibles vs espèces tolérantes
La composition faunistique reflète l’état du milieu
Macroinvertébrés benthiques
Organismes > 500 µm
Vivent au fond des cours d’eau
Insectes, mollusques, crustacés, annélides

## Slide 4: Méthodologie L'IBGN est basé sur la réalisation de 8 prélèvements unitaires, sélectionnés par ordre d'habitabilité. Ces prélèvements sont effectués à l'aide d'un filet Surber et il est donc impératif que la hauteur d'eau soit faible. La détermination des invertébrés aquatiques est réalisée jusqu'à la famille pour la majorité des taxons, aboutissant à l'obtention d'une note sur 20, reflet de la qualité du milieu.

## Slide 5
Calcul de l’IBGN
Identification des familles
Détermination du groupe indicateur
Évaluation de la diversité
Attribution de la note
Interprétation des scores
17–20 : Très bonne qualité
13–16 : Bonne qualité
9–12 : Moyenne
5–8 : Mauvaise
0–4 : Très mauvaise

## Slide 6
Avantages
Intègre effets cumulés des pollutions
Reflète qualité globale
Méthode standardisée
Comparaison spatiale et temporelle
Limites
Influence des facteurs naturels
Besoin d’expertise taxonomique
Moins adapté aux pollutions récentes
Complémentaire des analyses chimiques
Applications
Surveillance des cours d’eau
Diagnostic d’impact industriel/agricole
Évaluation des stations d’épuration
Aide à la décision environnementale

## Slide 7: Conclusion
Outil majeur d’évaluation écologique
Complémentaire des indicateurs physico-chimiques
Essentiel pour la gestion durable de l’eau

## Slide 8: Schéma explicatif du calcul IBGN
Échantillonnage multi-habitats (8 prélèvements)
Tri et identification au niveau famille
Détermination du Groupe Faunistique Indicateur (GFI)
Calcul de la Variété Taxonomique (VT)
Croisement GFI × VT → Note IBGN

## Slide 9
Groupes Faunistiques Indicateurs (principe)
Groupes classés selon sensibilité à la pollution
Groupe 9–10 : très sensibles (Plécoptères) | 
Groupe 7–8 : sensibles (Éphéméroptères) | 
Groupe 4–6 : tolérance moyenne (Trichoptères) | 
Groupe 1–3 : tolérants (Chironomidae, Oligochètes) | 

## Slide 10
Tableau simplifié des groupes indicateurs
GFI 9–10 → Excellente qualité
GFI 7–8 → Bonne qualité
GFI 4–6 → Qualité moyenne
GFI 1–3 → Mauvaise qualité
Absence de taxons sensibles → Dégradation forte
Variété Taxonomique (VT)
Nombre total de familles identifiées
Plus la diversité est élevée → meilleure qualité
VT faible = simplification écologique
Utilisée avec le GFI pour attribuer la note finale

## Slide 11: Exemple pratique – Données récoltées
Familles observées :
Baetidae (Éphéméroptères)
Perlidae (Plécoptères)
Hydropsychidae (Trichoptères)
Chironomidae (Diptères)
Nombre total de familles = 12

## Slide 15: Étape 1 : Détermination du GFI
Présence de Perlidae (Plécoptères)
Taxon très sensible
→ Groupe Faunistique Indicateur = 9

## Slide 16: Étape 2 : Calcul Variété Taxonomique
Total familles = 12
VT classée dans intervalle 11–15
Indique diversité élevée

## Slide 17: Étape 3 : Attribution de la note
Croisement GFI = 9
VT = 12

## Slide 18: Interprétation écologique finale
Présence taxons sensibles
Diversité élevée
Faible impact organique
Écosystème équilibré