## Slide 1: Indice Biologique Diatomées (IBD)
L’Indice Biologique Diatomées (IBD - AFNOR NF T 90-354, avril 2016) permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau à partir de l’analyse des diatomées, qui sont des algues unicellulaires.

## Slide 2
1. Les Diatomées : Rappels biologiques
Microalgues unicellulaires (Bacillariophycées)
  Frustule siliceux (épithèque + hypothèque)
  Reproduction asexuée et sexuée
  Grande diversité écologique

## Slide 3
2. Intérêt écologique des diatomées
Sensibilité aux nutriments (N, P)
  Réponse aux variations de pH et conductivité
  Indication de pollution organique et minérale
  Réactivité rapide aux perturbations
3. Principe de l’IBD :Indice multi-spécifique
  Basé sur abondance relative
  Sensibilité spécifique (S)
  Valeur indicative (V)
  Score compris entre 1 et 20

## Slide 4
4. Formule mathématique de l’IBD
IBD = Σ (Ai × Si × Vi) / Σ (Ai × Vi)
  Ai = abondance relative
  Si = sensibilité à la pollution
  Vi = valeur indicative écologique

## Slide 5
5. Échantillonnage de terrain
Choix station représentative
  Substrat dur (galets)
  Brossage standardisé
  Surface connue
  Conservation à l’éthanol

## Slide 6
6. Traitement en laboratoire
Oxydation matière organique (H2O2)
Montage au Naphrax
Observation microscope ×1000
Comptage minimum 400 valves
7. Facteurs influençant l’IBD
Eutrophisation
Rejets domestiques
Pollution industrielle
Métaux lourds

## Slide 7
8. Avantages scientifiques
Indicateur sensible
  Intègre pollution chronique
  Standardisation européenne
  Comparabilité inter-sites
9. Limites méthodologiques
Expertise taxonomique nécessaire
Temps d’analyse élevé
Variabilité saisonnière
Dépendance à la qualité de l’identification

## Slide 8
10. Comparaison avec autres indices
IBGN (macroinvertébrés)
IPR (poissons)
Indices macrophytes
Complémentarité des approches biologiques
11.Application en gestion environnementale
Surveillance des bassins versants
Diagnostic écologique
Suivi restauration écologique
Aide à la décision

## Slide 9
Conclusion
IBD = outil robuste et sensible
Indispensable en écologie aquatique moderne
Intégration dans politiques de gestion durable