## Slide 1: Indice Oligochètes de Bioindication des Sédiments (IOBS)

## Slide 2
1.Introduction
Les bioindicateurs sont des organismes permettant d’évaluer la qualité des milieux aquatiques.
Les macroinvertébrés benthiques sont largement utilisés pour la biosurveillance.
Les oligochètes sont particulièrement adaptés pour l’évaluation de la qualité des sédiments.
2.Définition de l’IOBS
L’Indice Oligochètes de Bioindication des Sédiments (IOBS) est un indice biologique
utilisé pour évaluer la qualité écologique des sédiments des cours d’eau.
Il repose sur la structure des communautés d’oligochètes

## Slide 3
Les oligochètes
Les oligochètes sont des vers annélides aquatiques.
Ils vivent principalement dans les sédiments des milieux aquatiques.
Certaines espèces sont tolérantes à la pollution alors que d'autres sont sensibles.

## Slide 4
Principe de l’indice
L’IOBS est basé sur:
- la diversité des taxons d’oligochètes
- la dominance des espèces tolérantes
- la structure de la communauté benthique.
Domaine d’application de l’indice IOBS
Indice Oligochètes de Bioindication des Sédiments :( IOBS) - AFNOR NFT 90-390, avril 2002) permet d’évaluer la qualité biologique des sédiments fins et sableux présents dans les cours d’eau naturels ou artificialisés. Il renseigne sur l’influence des micropolluants organiques et minéraux sur les milieux aquatiques. Il peut donc être appliqué dans des milieux où d’autres méthodes sont inopérantes (IBGN par exemple)

## Slide 5
Échantillonnage:Les sédiments sont prélevés à l’aide de:
- benne Ekman
- carottier
- filet Surber
Les échantillons sont ensuite fixés et analysés au laboratoire.

## Slide 6
Analyse au laboratoire
:Les étapes principales:
Un échantillon sera formé de trois prélèvements minimums, pour une surface d’au moins 100 cm². Une station mesure entre 100 et 150 pas et l’intervalle entre les points de prélèvement doit être de 30 pas
Tamisage des sédiments
Extraction des oligochètes
Identification au microscope
Comptage des individus.

## Slide 7
Calcul de l’indice :Formule générale:
IOBS = (10 × S) / T
S = nombre de taxons d’oligochètes
T = pourcentage du taxon dominant (Tubificidae).

## Slide 8
Interprétation
Plus l’indice est élevé, meilleure est la qualité écologique des sédiments.
Une dominance élevée de Tubificidae indique une pollution organique importante.

## Slide 9
Avantages de l’IOBS
Méthode sensible à la pollution des sédiments
- Bon indicateur écologique
- Complémentaire aux autres indices biologiques.
Limites de l’indice
Identification taxonomique parfois difficile
- Influence du type de substrat
- Moins adapté aux milieux très turbulents
Conclusion
L’IOBS constitue un outil important pour l’évaluation écologique des cours d’eau.
Il permet de suivre l’impact des activités humaines sur les sédiments aquatiques.