## Slide 1: Indice Poisson Rivière (IPR)

## Slide 2: Introduction
Les poissons sont des bioindicateurs importants de la qualité écologique des rivières.
Ils réagissent aux modifications physiques, chimiques et biologiques du milieu.

## Slide 3
Principe de la bioindication
La composition des communautés piscicoles reflète l’état écologique global des cours d’eau.
L’analyse du peuplement permet d’identifier les perturbations environnementales.
Définition de l’IPR
L’Indice Poisson Rivière (IPR) est un indice biologique basé sur l’analyse des communautés de poissons présentes dans un cours d’eau.

## Slide 4
Objectifs de l’IPR
Evaluer l’état écologique des rivières
- Détecter les perturbations anthropiques
- Suivre l’évolution des écosystèmes aquatiques
Principe de calcul
L’IPR compare le peuplement piscicole observé au peuplement attendu dans un cours d’eau de référence non perturbé.

## Slide 5
Méthode d’échantillonnage
La méthode la plus utilisée est la pêche électrique scientifique permettant de capturer temporairement les poissons pour les identifier.

## Slide 6
Étapes de l’échantillonnage
1. Choix du site d’étude
2. Pêche électrique
3. Identification des espèces
4. Comptage et mesure des individus
5. Remise à l’eau

## Slide 7
Données nécessaires au calcul de l’indice
• Résultats de l’échantillonnage de la station :
Pêche électrique réalisée sur la station étudiée
Surface totale échantillonnée
Nombre d’individus capturés
Identification de chaque espèce ou groupe d’espèces de poissons

## Slide 8
Données environnementales :
Surface du bassin versant
Distance à la source
Largeur moyenne du cours d’eau
Pente du cours d’eau
Profondeur moyenne
Altitude du site
Température moyenne interannuelle de l’air en juillet
Température moyenne interannuelle de l’air en janvier
Unité hydrographique

## Slide 9
Les 7 métriques retenues
➢Nombre d’espèces total,
➢ nombre d’espèces de rhéophiles,
➢nombre d’espèces de lithophiles,
➢ densité d’individus totale,
➢densité d’individus totale tolérants,
➢Densité d’individus totale invertivores,
➢ densité d’individus totale

## Slide 10
Calcul du score de chaque métrique :
Chaque métrique observée est comparée à une valeur attendue théorique
Un écart entre observé et attendu est calculé
Chaque métrique reçoit un score standardisé
Calcul de l’IPR global :
L’indice final correspond à la somme ou la moyenne des scores des différentes métriques
IPR = somme des écarts standardisés des métriques

## Slide 12: Facteurs influençant les communautés piscicoles
- Pollution de l’eau
- Barrages et obstacles
- Modification de l’habitat
- Changement hydrologique

## Slide 13
Avantages de l’IPR
Indicateur écologique fiable
- Intègre plusieurs pressions environnementales
- Utile pour la gestion des rivières
Limites
Variabilité naturelle des populations
Influence des espèces introduites
Difficulté d’échantillonnage dans certains milieux

## Slide 14
Conclusion
L’Indice Poisson Rivière constitue un outil important pour la surveillance et la gestion durable des écosystèmes aquatiques.