## Slide 1
LES BIOINDICATEURS
DE LA POLLUTION
DE L'AIR
Surveillance biologique de la qualité atmosphérique
Lichens, mousses et végétaux supérieurs

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
1. Introduction à la pollution atmosphérique
2. Principe des bioindicateurs atmosphériques
3. Les lichens comme bioindicateurs
4. Les mousses et bryophytes
5. Les végétaux supérieurs
6. Méthodes de surveillance
7. Interprétation des données
8. Applications pratiques
9. Études de cas
10. Perspectives et innovations

## Slide 3
1
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

## Slide 4
Polluants particulaires:
  • PM10 et PM2.5 (particules fines)
  • Métaux lourds (Pb, Cd, Ni, Cu)
  • Composés organiques (HAP, COV)
PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES
Polluants gazeux:
  • SO₂ (dioxyde de soufre) - combustion fossile
  • NOₓ (oxydes d'azote) - trafic, industrie
  • NH₃ (ammoniac) - agriculture, élevage
  • O₃ (ozone troposphérique) - polluant secondaire
  • CO (monoxyde de carbone) - combustion incomplète
Polluants acides:
  • Pluies acides (H₂SO₄, HNO₃)
  • Dépôts secs et humides

## Slide 5
SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Sources anthropiques principales:
  • Transport routier (40% des NOₓ urbains)
  • Industrie lourde (sidérurgie, pétrochimie)
  • Production d'énergie (centrales thermiques)
  • Chauffage résidentiel (particules, SO₂)
  • Agriculture intensive (NH₃, pesticides)
Sources naturelles:
  • Éruptions volcaniques (SO₂, particules)
  • Incendies de forêt (CO, particules)
  • Érosion éolienne (poussières)
  • Émissions biogéniques (COV, NH₃)
Facteurs aggravants:
  • Conditions météorologiques (inversions)
  • Topographie (vallées, bassins)
  • Saison (chauffage, photochimie)

## Slide 6
2
PRINCIPE DES BIOINDICATEURS

## Slide 7
BIOINDICATEURS ATMOSPHÉRIQUES : PRINCIPE
Définition:
  • Organismes sensibles à la qualité de l'air
  • Réponses mesurables aux polluants
  • Intégration temporelle et spatiale
Avantages par rapport aux mesures physico-chimiques:
  • Coût réduit (90% d'économie)
  • Surveillance continue passive
  • Effets biologiques directs
  • Couverture spatiale étendue
  • Sensibilité aux mélanges de polluants
Types de réponses:
  • Morphologiques (nécrose, décoloration)
  • Physiologiques (photosynthèse, respiration)
  • Chimiques (accumulation de polluants)
  • Écologiques (biodiversité, distribution)

## Slide 8
CRITÈRES DE SÉLECTION DES BIOINDICATEURS
Critères biologiques essentiels:
  • Sensibilité élevée aux polluants cibles
  • Réponse dose-dépendante documentée
  • Large distribution géographique
  • Facilité d'identification taxonomique
  • Stabilité génétique
Critères pratiques:
  • Disponibilité toute l'année
  • Facilité de collecte et manipulation
  • Coût de mise en œuvre réduit
  • Protocoles standardisés

## Slide 9
3
LES LICHENS COMME BIOINDICATEURS

## Slide 10
BIOLOGIE DES LICHENS ET SENSIBILITÉ
Structure symbiotique unique:
  • Champignon (mycobionte) + algue/cyanobactérie
  • Absence de cuticule protectrice
  • Absorption directe par toute la surface
  • Métabolisme ralenti
Mécanismes de sensibilité:
  • Accumulation passive des polluants
  • Perturbation de la photosynthèse
  • Dommages à la membrane cellulaire
  • Rupture de la symbiose
Facteurs de vulnérabilité:
  • SO₂ : toxique même à faibles doses (10-20 μg/m³)
  • Pluies acides : dissolution du thalle
  • NOₓ : fertilisation excessive puis toxicité
  • Métaux lourds : inhibition enzymatique

## Slide 11
MÉTHODES DE BIOSURVEILLANCE LICHÉNIQUE
Méthode qualitative (présence/absence):
  • Inventaire floristique sur zones fixes
  • Indice de pureté atmosphérique (IPA)
  • Classification des espèces par sensibilité
  • Cartographie des zones de qualité
Méthode quantitative (vitalité):
  • Mesure de la couverture lichénique
  • Évaluation de l'état morphologique
  • Indice de diversité de Shannon
  • Fréquence des espèces indicatrices
Méthode d'accumulation:
  • Dosage des polluants dans le thalle
  • Transplantation d'espèces sensibles
  • Suivi temporel des concentrations
  • Corrélation avec mesures instrumentales

## Slide 12
ESPÈCES LICHÉNIQUES INDICATRICES
Espèces très sensibles (air pur):
  • Usnea sp. (barbe de capucin)
  • Ramalina farinacea
  • Evernia prunastri (mousse de chêne)
  • Disappearing at SO₂ > 10 μg/m³
Espèces modérément tolérantes:
  • Parmelia sulcata
  • Hypogymnia physodes
  • Xanthoria parietina
  • Present at SO₂ 20-40 μg/m³
Espèces résistantes (pollution élevée):
  • Lecanora muralis
  • Amandinea punctata
  • Survive at SO₂ > 50 μg/m³
Espèces nitrophiles (enrichissement N):
  • Xanthoria candelaria
  • Physcia adscendens

## Slide 13
4
MOUSSES ET BRYOPHYTES

## Slide 14
MOUSSES COMME BIOINDICATEURS
Avantages des bryophytes:
  • Absorption par toute la surface
  • Absence de système racinaire
  • Métabolisme dépendant de l'atmosphère
  • Croissance lente (intégration temporelle)
  • Présence en milieux variés
Mécanismes d'accumulation:
  • Capture des particules par adhésion
  • Absorption ionique directe
  • Échange cationique sur parois
  • Stockage dans vacuoles cellulaires
Applications principales:
  • Surveillance métaux lourds
  • Cartographie pollution régionale
  • Études rétrospectives (herbiers)
  • Monitoring zones reculées

## Slide 15
PROTOCOLE EUROPÉEN MOUSSES
Espèce standardisée:
  • Hylocomium splendens (mousse étage)
  • Pleurozium schreberi (mousse rouge)
  • Croissance annuelle identifiable
Méthodologie ICP-Vegetation:
  • Échantillonnage tous les 5 ans
  • Réseau européen 16×16 km
  • Segments annuels de 0-3 ans
  • Analyses multi-élémentaires
Traitement des échantillons:
  • Nettoyage minutieux (débris, autres espèces)
  • Séchage à température contrôlée (40°C)
  • Broyage homogène
  • Minéralisation acide (HNO₃)
Contrôles qualité:
  • Matériaux de référence (M2, M3)
  • Duplicatas laboratoire
  • Tests de contamination

## Slide 16
5
VÉGÉTAUX SUPÉRIEURS

## Slide 17
PLANTES VASCULAIRES BIOINDICATRICES
Types de réponses végétales:
  • Nécrose foliaire (dépérissement)
  • Chlorose (jaunissement)
  • Chute précoce des feuilles
  • Réduction de croissance
  • Modification de floraison
Espèces standardisées:
  • Tabac Bel W3 (sensible à l'ozone)
  • Tabac Bel B (résistant à l'ozone)
  • Trèfle blanc (sensible SO₂, fluorures)
  • Ray-grass anglais (accumulation métaux)
  • Pin sylvestre (pollution chronique)
Avantages:
  • Effets visibles rapidement
  • Espèces bien étudiées
  • Tests standardisés disponibles
  • Réponses quantifiables

## Slide 18
INDICES DE DOMMAGES VÉGÉTAUX
Indice de dégât foliaire (%):
  • 0 : aucun symptôme visible
  • 1-25 : dégâts légers
  • 26-50 : dégâts modérés
  • 51-75 : dégâts importants
  • >75 : dégâts très sévères
Paramètres mesurables:
  • Surface foliaire nécrosée
  • Nombre de feuilles affectées
  • Intensité de chlorose (colorimétrie)
  • Biomasse aérienne/racinaire
  • Teneur en chlorophylle
Facteurs de correction:
  • Stade phénologique
  • Conditions météorologiques
  • Stress hydrique
  • Attaques parasitaires
  • Déficiences nutritionnelles

## Slide 19
6
MÉTHODES DE SURVEILLANCE

## Slide 20
STRATÉGIES DE SURVEILLANCE
Surveillance passive:
  • Organismes indigènes en place
  • Inventaires floristiques réguliers
  • Suivi de populations naturelles
  • Cartographie de distribution
Surveillance active:
  • Transplantation d'organismes sensibles
  • Exposition contrôlée in situ
  • Bioessais normalisés
  • Jardins de surveillance
Surveillance mixte:
  • Combinaison passive/active
  • Validation croisée des résultats
  • Couverture spatiale optimisée
Fréquence de surveillance:
  • Continue : organismes permanents
  • Saisonnière : campagnes ciblées
  • Évènementielle : incidents de pollution

## Slide 21
7
INTERPRÉTATION DES DONNÉES

## Slide 22
ANALYSE DES DONNÉES DE BIOSURVEILLANCE
Préparation des données:
  • Vérification de la qualité
  • Transformation logarithmique
  • Gestion des valeurs aberrantes
  • Normalisation par facteurs confondants
Analyses descriptives:
  • Statistiques de distribution
  • Cartographie par interpolation
  • Analyse de tendances temporelles
  • Comparaisons inter-sites
Analyses multivariées:
  • ACP : structure des données
  • Classification : groupes de sites
  • Régression multiple : facteurs explicatifs
Modélisation prédictive:
  • Relations dose-réponse
  • Modèles d'exposition
  • Cartes de risque
  • Scénarios prospectifs

## Slide 23
INDICES DE QUALITÉ DE L'AIR BIOLOGIQUE
Indice de Pureté Atmosphérique (IPA):
IPA = Σ(ni × Qi) / Σni
  • ni = abondance espèce i
  • Qi = indice de qualité espèce i
  • Classes : 1 (très pollué) à 7 (très pur)
Seuils d'interprétation:
  • Zone 1 : air pur (IPA > 60)
  • Zone 2 : légèrement pollué (40-60)
  • Zone 3 : modérément pollué (20-40)
  • Zone 4 : fortement pollué (< 20)

## Slide 24
CONCLUSION
Biosurveillance atmosphérique : outil mature et efficace
Atouts confirmés:
  • Rapport coût/efficacité exceptionnel
  • Couverture spatiale large
  • Sensibilité aux mélanges complexes
  • Effets biologiques intégrés
  • Facilité de mise en œuvre
Évolutions nécessaires:
  • Standardisation protocoles
  • Formation des utilisateurs
  • Intégration réseaux existants
  • Développement nouvelles méthodes
Rôle futur stratégique:
  • Surveillance environnementale globale
  • Aide aux politiques publiques
  • Sensibilisation citoyenne
  • Recherche fondamentale et appliquée