## Slide 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère De L’enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique
Université Larbi Ben M’hidi - Oum El Bouaghi - Faculté des sciences exactes et sciences de la nature Institut de biologie
Module: Instruments et méthodes de biologie et sécurité de laboratoires
LES MÉTHODES ET LES TECHNIQUES DE STÉRILISATION
TP N° 01
Réalisé par:
CHEBOUT Abderrezzeq

## Slide 2: La destruction des microorganismes (bactéries, virus, champignons, parasites) ou stérilisation est indispensable lors de la préparation du matériel et des milieux destinés aux manipulations, ainsi qu'avant le lavage ou l'élimination du matériel et des milieux utilisés.
LA STERILISATION
Définition:

## Slide 3: 1- Stérilisation par les méthodes physiques
1-1- Stérilisation par La chaleur
1-2- Stérilisation par filtration
1-3- Stérilisation par radiation

## Slide 4
1-1- Stérilisation par La chaleur
A- Stérilisation par chaleur sèche
B- Stérilisation par Chaleur humide
C- Pasteurisation
D- Tyndallisation

## Slide 5
Stérilisation par La chaleur
A-Stérilisation par La chaleur sèche
(bec Bunsen, four pasteur)
le flambage (chauffage direct): : Il est basé sur l'emploi du bec Bunsen. Cette méthode est utilisée pour la stérilisation immédiate du matériel de manipulation. A utiliser pour les objets en verre ( pipettes, tubes à essai...), pour certains objets en métal (anse , pince).
Le four pasteur, Poupinel( stérilisateurs à air chaud ):
C'est un four -étuve à air chaud et sec. Il est utilisé pour la stérilisation de la verrerie vide (tubes à essai, boîtes de Pétri, tubes à culture et bouchons, pipettes Pasteur et récipients divers),porcelaine et instruments métalliques. La verrerie à stériliser doit être propre et parfaitement sèche, éventuellement bouchée avec du coton et emballée dans du papier solide. Les spores et germes sont détruits en chaleur sèche, par un chauffage de :
30 minutes ou plus à 180°C
1 heure ou plus à 170°C
2 heures ou plus à 160°C

## Slide 6
Stérilisation par La chaleur
B- Stérilisation par La chaleur humide (L'autoclave, Les bain-marie)
L'autoclave:
Cette technique consiste à faire bouillir de l’eau dans une enceinte close pour augmenter la pression, donc le chauffage a lieu sous pression de vapeur d’eau , à une température de 100° à 130°C, pendant une durée qui varie en fonction du milieu, de la température utilisée et du volume des récipients (15min au minimum).
Il est utilisé pour stériliser les milieux de culture neufs ou souillés, mais peut également stériliser tout autre matériel de microbiologie: matériel en caoutchouc, la verrerie
Les bain-marie ou bain- thermo statés ( ébullition ):
Un chauffage de 30 minutes à 100°C par ébullition ou un maintien dans la vapeur d'eau bouillante suffit à détruire toutes les formes végétatives.
A utiliser pour la stérilisation des produits liquides délicats : milieux albumineux, lait, gélatine, solutions concentrées de glucides,

## Slide 7: 1-1- Stérilisation par La chaleur
D- Tyndallisation
C- Pasteurisation
Cette méthode est utilisée pour les milieux fragiles à base de sérum(ex vaccins),ou de jaune d’œuf ou toute substance thermosensible de forte viscosité qui ne peut être stérilisée par filtration
La tyndallisation est une série de chauffages brefs à des températures de 70°C à intervalles réguliers(3 chauffages d’une heure,24 h entre 2 chauffages),ceci a fin de laisser aux formes résistantes la possibilité de germer pour les tuer au chauffage suivant.
La pasteurisation est toujours suivie d’un refroidissement rapide. Elle peut se faire en bouteilles.
Le liquide est porté rapidement à90°C pendant 30s, par exemple, puis on le refroidit brusquement à10°C.
Utilisée en industrie pour la conservation des produits alimentaires: le lait, les jus de fruit….

## Slide 8
1-2- Stérilisation par filtration
La filtration consiste à faire passer le liquide à stériliser à travers une paroi poreuse ou une membrane qui retient les bactéries.
Cette méthode est utilisée pour les milieux sensibles à la chaleur, mais n'est possible que lorsque la viscosité de ces milieux est faible.
Stériliser des liquides altérables par la chaleur : solutions glucidiques, vitamine
Il existe plusieurs types de filtration
les membranes filtrantes à usage unique: membranes plastiques minces comportant des millions de pores par cm2
dont la taille, très uniforme, varie de 8 à 0.01 μm, sont actuellement les plus utilisées dans les laboratoires.
les bougies de porcelaine (type Chamberland):tubes à fond arrondi dont les parois sont poreuses, en porcelaine. La dimension de ces pores varie de quelques μm au 1/10ème de μm.
Disques: disques en verre fritté de porosité de 150 à 1 μm.

## Slide 9
1-3- Stérilisation par radiation
La stérilisation par les U.V. est la plus utilisée au laboratoire pour la décontamination de l'air et des paillasses situées sous la hotte de protection : le rayonnement n'agit que de façon directe et sa pénétration est faible.
D'autres radiations (rayons X...) , peu utilisées, peuvent cependant servir pour la stérilisation industrielle des boîtes de Pétri en matière plastique : stérilisation par ionisation, ou pour la conservation de certains produits alimentaires.

## Slide 10
2- Stérilisation par les méthodes chimiques
Ils sont utilisés en général pour la désinfection des salles et plans de travail et pour la désinfection des germes portés par des instruments souillés.
Ce mode de stérilisation doit être systématiquement pratiqué, dans nos laboratoires, pour les lames et pour la verrerie qui ne passe pas en autoclave.
2-1- Antiseptiques
2-2- Désinfectants
2-3- Antibiotiques

## Slide 11
2-1- Antiseptiques
Tuent les cellules vivantes, microorganismes et autres. Leur action est instantanée. ex: teinture d'iode, permanganate de potassium, eau oxygénée.
L'alcool éthylique à 60% pour la désinfection des paillasses et des instruments. Mais certains germes étant résistants ,la désinfection n’est pas toujours évidente.
L'hypochlorite de sodium (eau de Javel) est utilisé dilué au1/4 dans les bacs destinés à recevoir les lames usagées, ou en pissette pour la désinfection des mains, des paillasses et des sols.
Les savons et détergents agissent sur tout par leur pouvoir mouillant, ce qui facilite l'élimination des germes.

## Slide 12
2-2- Désinfectants
Empêche les contaminations humaines et animales.
Vapeurs ( formol, gaz sulfureux, oxyde d'éthylène )
Liquides( phénols, sulfate de cuivre, de fer, eau de Javel )
Utiliser pour tous les milieux extérieurs à l'Homme: eau, air, sol
L'oxyde d'éthylène est utilisé dans l'industrie pour la désinfection de certains matériels en plastique à usage unique.

## Slide 13
2-3- Antibiotiques
Les antibiotiques bactériostatiques: stoppent la multiplication des bactéries sans les détruire.
Les antibiotiques bactéricides: qui tuent les bactéries
Utilisation in vivo.

## Slide 14
Travail sous une hotte aspirante permettant de maintenir un milieu stérile