## Slide 1: Matériel et techniques microbiologiques de base

## Slide 2
Matériel
Techniques microbiologiques de base
Préparation des milieux de culture
Stérilisation du matériel et des milieux
Techniques générales de culture
Conservation des micro-organismes

## Slide 3
  1. Matériel
1.1. Les récipients
Tube à essai
Boite de Pétri
La verrerie
Portoirs à tubes
1.2. Instruments pour prélèvement et de transfert
Boite de Pétri
Pipette pasteur
Pipette de précision
Seringues

## Slide 4
1.2. Instruments d’étalement: pipette à boule , râteau à étaler
1.3. Instruments divers: pinces à coton et pince à lame

## Slide 5
  2. Techniques microbiologiques de base
2.1. La zone de protection
La paillasse doit être nettoyée à l’eau de Javel avant et après.
La zone de travail est flambée énergétiquement au bec Bunsen.
Le manipulateur doit être assis
Les manipulations doivent s'effectuer dans des conditions d'asepsie, c'est-à-dire dans une zone « stérile » à l’aide d'un bec Bunsen
Le bec Bunsen doit fonctionner avec une flamme bleue non éclairante qui est très chaude : cette flamme stérilise l'air qui l'entoure
une zone stérile de 20 cm de diamètre.

## Slide 6
2.2. Les hottes et postes de sécurité (PSM)
1. Hottes ordinaires
simples, en inox, fermé, munies d'une lampe UV permettant la stérilisation. permettent une bonne désinfection de l'environnement et protègent des courants d'air.
2. Hottes à surpression
Elles n'assurent que la protection de la manipulation et ne protègent pas le manipulateur : au contraire, elles peuvent entraîner la contamination de celui-ci et ne doivent pas être utilisées pour la manipulation de germes ou de produits dangereux.
3. Postes de sécurité microbiologique (PSM)
assurer la protection du manipulateur et de l'environnement et éventuellement celle de la manipulation. Ces systèmes sont normalisés : norme NF X 44-201 (1984).
- PSM de classe l : une aspiration d'air est réalisée sur l'avant ; l'évacuation se fait par le dessus au travers d'un filtre à haute efficacité. La manipulation n'est pas protégée.
- PSM de classe II : une aspiration est réalisée au-dessus du plan de travail au travers d'un filtre ; l'évacuation se fait comme pour les PSM de type I. Selon le cas, il peut y avoir un ou deux ventilateurs et possibilité ou non d'un recyclage total.
- PSM de classe III : il s'agit d'enceintes fermées et totalement étanches offrant une sécurité maximale. Les manipulations se font par l'intermédiaire d'une boîte à gants remplaçables. La filtration de l'air est très efficace.

## Slide 7
2.3. Techniques de transfert de culture
Dans tous les cas, les tubes (ou récipients) de prélèvement et d'ensemencement sont placés à la gauche du manipulateur (cas d'un droitier). S'ils sont munis d'une fermeture à vis, un dévissage partiel est réalisé ; s'ils sont bouchés par un coton cardé, celui-ci est extrait au tiers à l'aide d'une pince flambée en le tournant pour le décoller des parois.
1. Transfert à l'öse
Le tube de départ est saisi de la main gauche entre pouce et index, de façon à ce qu'il repose sur la jointure externe de ces deux doigts. L'öse est saisie de la main droite entre le pouce et l'index, à la manière d'un porte-plume ; elle est ensuite stérilisée à la flamme du bec Bunsen puis laissée à refroidir dans la zone de protection, de façon à ne pas détruire le prélèvement.

## Slide 8
Le tube de départ est présenté, orifice vers la zone de protection, puis il est débouché à l'aide du petit doigt de la main tenant l'öse
L'orifice du tube est flambé pour détruire les germes pouvant se trouver à proximité.
L’öse est alors introduite dans le tube sans toucher les bords puis mise en contact avec le milieu avant de prélever
Le transfert et l'ensemencement sur milieu solide en culot sont réalisés au fil droit que l'on enfonce dans la masse de la gélose.

## Slide 9
S'il s'agit d'un milieu liquide, la boucle est agitée légèrement en surface du milieu en raclant les bords du tube pour bien libérer et répartir l'inoculum.
S'il s'agit d'une gélose inclinée, la boucle va se poser au fond du tube à la surface de la gélose et l'inoculum est déposé en stries ascendantes régulières sans rayer la gélose

## Slide 10
2. Transfert à la pipette
Le principe de la manipulation est le même. Les pipettes Pasteur sont flambées rapidement et leur effilure est brisée à l'aide d'une pince flambée. L’inoculation de fait en disposant une ou plusieurs gouttes dans ou sur le milieu en soufflant ou par pression sur la propipette selon le cas.

## Slide 11
1.3. Transfert dans une boite de Pétri
L'ensemencement est réalisé en surface d'un milieu gélose ou dans la masse. La boite de Pétri est posée sur la paillasse près du bec Bunsen puis elle est entrouverte du côté de celui-ci pour introduire l'inoculum.
Ensemencement en surface : l'inoculum est déposé en un point et repris ensuite pour un étalement qui s'effectue selon le cas à l'öse, à la pipette Pasteur ou au râteau.
Ensemencement dans la masse : la gélose est fondue, puis amenée et maintenue à 45 °C . Une température supérieure ne doit pas être utilisée pour ne pas détruire l'inoculum. On dépose l'inoculum liquide dans la boîte vide puis on ajoute la gélose et on homogénéise doucement le milieu par de lents mouvements de rotation sur un plan horizontal.

## Slide 13
  3. Préparation des milieux de culture
  3.1. Nature des milieux de culture
Il existe de nombreux milieux de culture qui permettent le développement, la conservation, l'isolement, la sélection des micro-organismes. Ils se divisent en milieux complexes de composition chimique mal définie et en milieux synthétiques de composition chimique définie. Les milieux complexes souvent dits «milieux riches» sont constitués d'un produit naturel (lait, sérum, sang, extraits ou hydrolysats de viande, extrait de levure, extraits végétaux, etc.) ou d'un mélange incluant des sels minéraux et un ou plusieurs extraits ou produits naturels (milieux semi-synthétiques).
Les milieux de culture se présentent soit sous forme liquide (solution d'éléments nutritifs, de sels minéraux, éventuellement d'autres composés), soit sous forme solide. La solidification d'un milieu de culture est obtenue par adjonction au milieu liquide de gélose ou agar-agar à la concentration de 0,5 à 4 %. Un milieu gélose fond à 100 °C mais reste en surfusion jusqu'à 45 °C : il devient solide à température ambiante. Un milieu gélosé peut s'utiliser de plusieurs façons : gélose inclinée en tube, culot en tube ou couche mince en boîte de Pétri.

## Slide 14
1. Préparation des milieux liquides
Les ingrédients constituant le milieu sont pesés puis dissous dans un minimum d’eau distillée, ce qui peut nécessiter un léger chauffage. La solution est ensuite portée au volume nécessaire et ajustée au pH désiré. Le milieu est ensuite réparti en tubes à essais ou dans d’autres récipients selon plusieurs procédés :
à la pipette ou la burette (précis mais peu rapide).
à l'aide d'une ampoule à décanter ou d'un entonnoir (rapide mais imprécis).
à l'aide d'une seringue ou d'un répartiteur automatique manuel comme une seringue type Cornwall.
à l'aide d’une pompe péristaltique électrique, en général commandable au pied, cette méthode étant rapide et précise, ou d'un robot distributeur programmable.
Les récipients sont alors bouchés en évitant de mouiller le bord supérieur pour éviter les contaminations.
Les milieux sont généralement stérilisés à l’autoclave. Les tubes sont capuchonnés pour éviter les contaminations et la déshydratation puis ils sont stockés à 4 °C.

## Slide 15
2. Préparations des milieux gélosés
Après adjonction de gélose au milieu liquide, un chauffage est nécessaire pour assurer la fusion et l'homogénéisation du milieu. Cette fusion peut s'effectuer au bain-marie à 100 °C, au four à micro-ondes ou exceptionnellement à l'autoclave.
La répartition du milieu en surfusion doit être rapide pour éviter la solidification. Dans le cas de l'utilisation d'appareils automatiques, il est nécessaire de prévoir un rinçage immédiat à l'eau chaude après utilisation. Cette répartition s'effectue, soit en tubes, soit en récipients de stockage transitoire, soit en boîtes de Pétri. Dans les deux premiers cas, la stérilisation est réalisée après la répartition. Dans le dernier cas elle peut être réalisée par autoclavage avant la répartition pour gagner du temps (fusion et stérilisation de milieux sont combinés), mais cette pratique est à éviter car elle provoque des défauts d'homogénéité.

## Slide 16
Pour le remplissage des boîtes, la gélose en surfusion est versée aseptiquement et répartie de façon régulière par un léger mouvement de rotation horizontale. Pendant le remplissage, la boîte doit être maintenue entrouverte du côté du bec Bunsen. Après fermeture de la boîte, de la vapeur d'eau peut se déposer sur le couvercle, ce qui risque d'être une source de contaminations ; pour l'éliminer, la boite peut être mise à sécher entrouverte près d’un bec Bunsen ou ouverte dans une enceinte stérile ou sous rayonnement UV.
Il existe des appareils qui assurent la stérilisation et/ou la répartition automatique en boîtes de Pétri3

## Slide 17
Précautions particulières de préparation
L’autoclavage d'un milieu peut entrainer la destruction de produits particulièrement fragiles ( sucres) ainsi que des réactions indésirables (réaction de Maillard entre sucres et protéines) et des hydrolyses (gélose en milieu acide). Pour éviter de tels inconvénients, les milieux peuvent être préparés en plusieurs parties qui seront stérilisées séparément (éventuellement par une autre méthode que l'autoclave) et qui seront mélangées de façon aseptique au moment de l'emploi.

## Slide 18
Milieux et supports particuliers prêts à l'emploi
Certains milieux sont commercialisés prêts à l'emploi en tubes ou en boîtes de Pétri, d'autres sont livrés en flacons prêts à couler.
Par ailleurs, il existe diverses catégories de support pour cultures « rapides :
Bandes ou lames : bandes Pathotec, lames Biokar, lames contact Hycheck (Difco), etc.
Ecouvillons : Hygicontrôle (AES), Swab test (Millipore), etc.
Supports type boîte de Pétri : Petrifilms (3M), systèmes NKS (Sartorius), etc.
Supports type tube ou galerie de tubes : galerie API,Entéro-tube, Oxy/Ferm tube (BBL), Salmonella Rapid test, galeries Pasteur. ..
Ils sont présentés plus loin en fonction de leur utilisation.