Département Math-Informatique

2ème Année Licence Informatique

| Université Larbi BenM’hidi Février 2016 | Module : Réseaux de communication Série de TD N°03 | Responsable du Module: Miroud R. |
| --- | --- | --- |

Exercice 01:

On considère les lettres H.E.L.L.O codées sur 7 bits par 0001001, 1010001, 0011001, 0011001, 1111001.

- Calculez le VRC et LRC du message HELLO en utilisant la parité paire.

- Préciser l’ordre de transmission du message construit.

Exercice 02:

On désire vérifier le bloc de données constitué par les deux octets codés avec une parité paire : 00110011 et 11110011.

- Quel est le LRC correspondant à ce bloc de données ?

- Représentez le LRC sous forme polynomiale.

- On désire vérifier ce bloc de données par un contrôle polynomial de polynôme générateur x8+1. Donnez la valeur du polynôme LRC(x). Que constatez-vous ?

Exercice 03:

Soit la suite d’éléments binaires 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1.

- Calculer le bloc de contrôle d’erreur pour ces données, en supposant qu’on utilise un code polynomial de polynôme générateur x5 + x3 + 1.

- On reçoit le bloc suivant : 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0. Le contrôle d’erreur utilisant le même polynôme générateur, quelle est la décision prise par le récepteur concernant ce bloc ?

Exercice N°04:

Trouver le code de hamming pour les informations suivantes :  1011, 1101101, 110011110110.

Solution Exercice 01

VRC

H      0001001  0

E      1010001  1

L       0011001 1

L       0011001 1

O      1111001 1

---------------------------

LRC 0100001 0

Message transmis (bits de poids faible en premier) :

LRC + O + L + L + E + H → 01000010 11110011 00110011 00110011 10100011 00010010

Solution Exercice 02

1°/ Le calcul du LRC est donné au tableau :

| Octet 1 | 00110011 |
| --- | --- |
| Octet 2 | 11110011 |
| LRC | 11000000 |

2°/ La forme polynomiale du LRC est : LRC(x) = x7 + x6.

3°/Le polynôme M(x) du message est égal à : x13 + x12 + x9 + x8 + x7 + x6 + x5 + x4 + x + 1.

Il faut diviser le polynôme P(x) = x8*M(x) par x8 + 1, c’est-à-dire :

x21 + x20 + x17 + x16 + x15 + x14 + x13 + x12 + x9 + x8/x8 + 1 = x7 + x6.

Les deux méthodes de calcul donnent le même résultat.

Solution Exercice 03

1°/ Le polynôme M(x) correspondant au message est égal à x13 + x12 + x11 + x9 + x4 + x2 + 1.

Multiplions-le par x5, ce qui donne :

P(x) = x5*M(x) = x18 + x17 + x16 + x14 + x9 + x7 + x5.

Le reste R(x) vaut x4 + x2 + x + 1. Le mot de code émis est :

P(x) = x18 + x17 + x16 + x14 + x9 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1.

2°/ Le polynôme M(x) correspondant au mot de code reçu vaut :

x16 + x14 + x9 + x7 + x5 + x + 1.

Il n’est pas identique au mot de code émis. Effectivement, la division polynomiale donne un reste non nul, valant :

R(x) = x4 + x2 + 1.

Le récepteur refusera donc le bloc de données.