## Slide 1
Le dosage

## Slide 2
  Dosage = titrage
  1. Principe d’un dosage
Doser (ou titrer) une espèce chimique (molécule ou ion) en solution, c’est déterminer sa concentration molaire (mol/L) dans la solution considérée. la concentration peut-être molaire (mol/L) ou massique (en g/L).
Analyses du sang: glucose, cholestérol…
Analyse d’eau: Magnésium, calcium…
Analyse des aliments: acides aminée, caféine, vit C…
Espèce chimique X
solution

## Slide 3
Le réactif titré est l’espèce dont on veut déterminer la concentration, il est contenu dans la solution à doser.
On utilise une solution titrante contenant un réactif titrant choisi en fonction de l’espèce à doser.
Dosage par titrage directe
Pour qu’une réaction chimique soit utilisée comme réaction de dosage, il faut qu’elle soit :
• Univoque : il faut que les deux réactifs, titré et titrant, réagissent selon une seule et unique réaction.
• Totale : Un des deux réactifs mis en présence doit disparaître complètement.
• Rapide. Atteint son état final rapidement MONTAGE
C inconnue
C connue
Equivalence = Mélange stœchiométriques
Cà d , les réactifs sont intégralement consommés.

## Slide 4: Déroulement d’un dosage direct :
On verse à l’aide de la burette la solution titrante dans la solution à titrer. Au cours du dosage, les réactifs réagissent dans les proportions stœchiométriques
On verse la solution titrante jusqu’à ce que le réactif titré soit totalement réagi. On atteint alors l’équivalence.

## Slide 5
Que se passe t-il au niveau de l’avancement de la réaction ?
A chaque ajout de réactif titrant, l’avancement est maximal. A l’équivalence, les deux réactifs sont totalement consommés est l’avancement prend la valeur Xéq.

## Slide 6
Comment repérer l’état d’équivalence?
1- changement de couleur du milieu réactionnel (dosage colorimétrique)
2- changement de couleur d’un indicateur coloré ajouté au milieu avant le dosage.
3- traçant la courbe de la variation d’une grandeur physique( G, σ, pH) en f(V versé) (dosage conductimétrique, dosage par pH-métrie)

## Slide 7
1. Dosage conductimétrie
Le dosage conductimétrique consiste à déterminer la concentration d'une solution inconnue en utilisant une réaction chimique durant laquelle on étudie l'évolution de la conductance G de la solution pour différents états d'avancement.
Principe d'un dosage conductimétrique
- La conductance G d'une solution varie en fonction de la nature des espèces chimiques qui la composent, de leurs concentrations et des conditions de température et de pression. - Seuls les ions conduisent le courant électrique en solution ; cela signifie que seules les solutions ioniques (acide chlorhydrique, soude, chlorure de sodium, etc.) ont une conductance non négligeable.

## Slide 8
Ex: Dosage d’une solution d’acide chloridrique (H3O+ + Cl-) par une solution d’hydroxyde de sodium (Na+ + OH-)
On mesure après chaque ajout de soude à la solution chlorhydrique la conductance et on trace la courbe.
Équation: HO- + H3O+ --> 2H2O
Changement de pente permet de déterminer le Veq
R° avec des ions
Mesurer σ
σ = f (V titrant)

## Slide 9
2. Dosage pH-métrie
l'objectif est de retrouver la concentration d'une solution acide ou basique. On exploitera pour cela les variations de pH associées aux transformations acido-basiques.

## Slide 10
Comment déterminer les coordonnées du point d'équivalence sur la courbe d'un dosage par suivi pH-métrique ?
• La courbe d'évolution du pH au cours du titrage d'un acide par la soude est une courbe croissante présentant une zone particulière, nommée « saut de pH », pour laquelle le pH s'élève brutalement.
• Une première méthode de détermination des coordonnées du point d'équivalence à partir de la courbe pH = f (Vb), nommée « méthode des tangentes parallèles », consiste à tracer deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut de pH, puis de tracer une troisième droite équidistante et parallèle aux deux premières
pH métre
R° acido-basique
Mesure: pH
Graphe: pH = f (Vtitrant)
Le volume équivalent VE est le volume pour lequel la droite (D) présente un point d'intersection avec la courbe pH = f (Vb).

## Slide 11
2. Comment déterminer l'équivalence d'un dosage acido-basique à l'aide d'un indicateur coloré?
• Les indicateurs colorés sont des espèces chimiques acido-basiques qui présentent la particularité d'avoir une couleur différente pour la forme acide (HIn) et la forme basique (In−). Par exemple, le bleu de bromothymol prend une teinte jaune s'il est sous sa forme acide (AH)
et une teinte bleue s'il est sous sa forme basique (A).
• La zone intermédiaire entre les teintes acide et basique d'un indicateur coloré est nommée « zone de virage ».

## Slide 12
En ajoutant un indicateur coloré dans la solution à doser, on rend l'équivalence observable. Elle se traduit par un changement de teinte de la solution.
Pour que le changement de couleur soit marqué, il faut que le pH à l'équivalence soit compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré utilisé.
Indicateur coloré | hélianthine | bleu de bromothymol | phénol-phtaléine
Zone de virage | 3,1 − 4,4 | 6,0 − 7,6 | 8,0 − 9,9
Par exemple, le tableau suivant donne quelques zones de virage pour des indicateurs colorés courants :

## Slide 13
3. Dosage colorimétrie
L’équivalence repère par le changement de couleur (apparition ou disparition )

## Slide 14
Exemple : dosage d’oxydoréduction des ions fer II (Fe2+ ) par une solution de permanganate de Potassium (K+ + MnO4-).
La solution d'ion fer(II) est dans un bêcher alors que la solution titrante contenant les ions permanganate est délivrée par une burette.

## Slide 16
Nous recherchons la concentration en ions fer II [Fe2+] ???
Quantité de matière initiale d’ions fer II dans le bécher ni(Fe2+) = [Fe2+] x V
Quantité de matière d’ions permanganate versée à l’équivalence nv(MnO4 - ) = [MnO4 - ] x Véq
2- Relation entre les quantités de matière à l’équivalence:
- Les ions fer II ont réagi avec la totalité des ions permanganate versés.
- Leurs quantités à l’équivalence sont nulles, xéq représente l’avancement à l’équivalence lorsque les conditions sont stœchiométriques.
néq(Fe2+) = ni(Fe2+) – 5 xéq= 0 xéq = ni(Fe2+) / 5
néq(MnO4 - ) = nv(MnO4 - ) – xéq= 0 xéq = nv(MnO4 - )
Vous en déduisez la relation suivante :
xéq = ni(Fe2+) / 5 = nv(MnO4 - ) qui peut s’écrire encore : [Fe2+] x V / 5 = [MnO4 - ] x Véq

## Slide 17
Il reste à exprimer la concentration en ion fer II :
[Fe2+] = 5 [MnO4 - ] x Véq / V
Toutes les grandeurs sont connues (concentration en ions permanganate, volume équivalent, volume de la solution contenant les ions fer II), la concentration en ions fer II est donc déterminable.