## Slide 1: Cours d’Elasticité
Dr. MOKHTARI 2022/2023
Université Larbi Ben M’Hidi
Faculté des Sciences et des Sciences Appliquées Département Génie Mécanique

## Slide 2: Mode d’évaluation:
UEF
Crédits : 4
Coefficient : 2
Contrôle continu : 40 % ; Examen : 60 %.
CC= note TD 40 % + 2 Interrogations 60 %

## Slide 3: Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Introduction, Rappel mathématique
Chapitre 2: Tenseur des contraintes
Chapitre 3 : Tenseurs des déformations
Chapitre 4 : Lois de Hooke (Relations contraintes – déformations)
Chapitre 5 : Critères de résistance

## Slide 4: Chapitre 1
Introduction, Rappel mathématique

## Slide 5: Contenu du chapitre
Notation indicielle,
Calcul vectoriel,
Calcul tensoriel.

## Slide 6: 1. Notation indicielle
La notation indicielle est souvent utilise pour designer les vecteurs ou les tenseurs. Elle consiste a désigné les composantes par des indices.
Utilisée dans le but d’alléger l’écriture des expressions mathématiques. Par conséquent on se sert de la notations indicielle dans le but de condenser relativement bien les écritures.

## Slide 7
1.1. Vecteurs :
dans un espace euclidien E3 (espace vectoriel muni d’un produit scalaire) à trois dimensions ,soit une base orthonormée . Un vecteur est représenté par ses composantes V1,V2,V3
+ +
(i=1,2,3).
Les vecteurs (V1,V2,V3) d’un vecteur noté

## Slide 8
De la même manière, les composantes d’un tenseur d’ordre deux T est représenté par une matrice 3x3. on utilise la notation
Tij représente les neuf composantes de la matrice
1.2 un tenseur (une application linéaire)

## Slide 9: 2. Convention de sommation d’Einstein indice libre, indice muet
La convention de sommation stipule que lorsqu’un indice apparait deux fois dans un monôme, celui-ci représente une somme de n termes obtenu en faisant varier l’indice concerné de 1 à n. Cette convention est dite convention d’Einstein.
On note :
- l’indice i répété deux fois est appelé indice muet.
- l’indice muet ne peut être répété plus de deux fois.
- on peut substituer l’indice muet par n’importe quel indice pourvu qu’il diffère des autres indices présents dans le monôme.

## Slide 10: L’indice libre
Dans un monôme, un indice non répété est appelé indice libre ou franc.
Exemple: indice muet =?, indice libre =?

## Slide 11: 3- Trace d’un tenseur
Pour exprimer la trace d’un tenseur:
4- l’ordre du tenseur
L’ordre du tenseurs est obtenu par le nombre d’indice libre:
Tii est scalaire car il n’y a pas d’indice libre;
est un vecteurs car il un seule indice libre;
représente un tenseur d’ordre deux, car il deux indices libres.

## Slide 12
L’ordre d’un tenseur peut être classer:
Nbr d’indice libre | Ordre du tenseur | Nature du tenseur
aucn | 0 | scalaire
1 | 1 | Vecteur
2 | 2 | Tenseur
3 | 3 | Tensuer
Nbr d’indice libre | Ordre du tenseur | Nature du tenseur
aucn | 0 | scalaire
1 | 1 | Vecteur
2 | 2 | 
3 | 3 | 

## Slide 13: 5. Ecriture matricielle et écriture indicielle
Ordre du tenseur | Ecriture matricielle | Ecriture indicielle
Scalaire | A, a, α, β, … | A, a, α, β, …, Tii
Vecteur |  | Vi
Tenseur d’ordre deux |  | Tij
Tenseur d’ordre trois |  | Tijk
Ordre du tenseur | Ecriture matricielle | Ecriture indicielle
Scalaire | A, a, α, β, … | A, a, α, β, …, Tii
Vecteur |  | Vi
Tenseur d’ordre deux |  | Tij
Tenseur d’ordre trois |  | Tijk

## Slide 14: 6. Produit contracté de deux tenseurs
Règle générale:
Le produit contracté d’un tenseur d’ordre x et d’un tenseur d’ordre y est un tenseur d’ordre (x+y-2)
Exemple:
(la contraction s’opère sur l’indice m.

## Slide 15: 7. Produit doublement contracté de deux tenseurs
Règle générale:
Le produit doublement contracté d’un tenseur d’ordre x et d’un tenseur d’ordre y est un tesneur d’ordre (x+y-4)
Exemple:
(la contraction s’opère sur l’indice n et m.

## Slide 16
Exemple: cas d’un tenseur d’ordre deux
Le produit contractée
Aij.Bjk=Cik
Le produit doublement contractée
C (c’est un scalaire)
Aij:Bij=C=Tr,

## Slide 17: Remarques:
Le produit matriciel n’est pas commutatif
la forme indiciel est commutatif parce que le produit des nombres réels est commutatif
Comment savoir si l’écriture indiciel représente ?
Il faut repérer la place des indices muets (ici c’est k) pour écrire le bon produit matriciel.
Pour se faire, il y a plusieurs règles pour trouver le bon produit matriciel.

## Slide 18
Pour que la représentation indicielle apparaissent dans le même ordre que dans l’ordre matriciel qui le représente, il faut réorganiser le monôme de telle façon que:
Les indice muets (de sommation) soit contigus dans un monôme:
Les indices libres soient dans le même ordre pour chaque membre de l’équation
Exemple:
l’indice muet n’est pas contigu , il faut transposer la matrice

## Slide 19: 8. Symbole de Kronecker
Le symbole de Kronecker est défini par :
désigne les composantes du tenseur identité , tel que et (c’est le produit scalaire d’une base orthonormée)
=== + + =3
Lors d’une sommation portant sur deux indices muets. Le symbole de Kroneker annule tous les termes où les indices ont des valeurs différents.

## Slide 20: 9. Symbole de permutation
« symbole d’antisymétrie » ou « tenseurs d’antisymétrie » ou « tenseur de permutation de Levi-Civita » ,.
Noté par , soient i, j, k trois indices ayant des valeurs différents en prenant l’une des valeurs .
Le symbole aura les valeurs définie comme suit:
=1: si les indices i, j, k sont dans l’ordre 1, 2, 3 ou proviennent d’un nombre pair de permutations des indices par rapport a l’ordre initial des indices, ce qu’on appelle une permutation directe (ou paire). Les permutation paires sont (1,2,3), (2,3,1) et (3,1,2)
=-1: si la permutation est impaire par rapport à l’ordre initiale
Les permutation impaires sont (1,3,2), (3,2,1) et (2,1,3)
=0, si deux quelconque des indices ou plus ont une valeur identique

## Slide 21
C’est-à-dire:
ε123=ε213=ε312=1, ε132=ε321=ε213= -1
ε111=ε112=ε113= ….=0

## Slide 22: Application du symbole de permutation
Donc ce symbole de permutation peut être explique par le pr0duit vectorielle entre deux vecteurs unitaires d’une base orthonormées:
Exemple:
Relation entre le symbole de Kronecker et symbole de permutation

## Slide 23: Les operateurs linéaires
Produit tensoriel
Le produit tensoriel de deux vecteurs est un tenseur d’ordre 2 :
Soient deux vecteurs et
Pour former les éléments du produit tensoriel
On peut associer deux par deux les composantes des vecteurs ,

## Slide 24: Propriétés:
Non commutativité du produit tensoriel.
Associativité du produit tensoriel.
Disributivité par rapport à l'addition vectorielle
Représentation spectrale d’un tenseur
On dit que 𝑣𝑣⃗ est une direction principale (ou un vecteur propre) du tenseur 𝐴𝐴̿ d’ordre 2 si :
La valeur 𝜆 est appelée valeur principale (ou valeur propre) de . associée à la direction principale 𝑣⃗.
Pour trouver𝑣𝑣⃗, on écrit :