## Slide 1
Chapitre 2 :
Internet et le Web : Définitions et historique

## Slide 2: 2.3- Internet et le Web
Déﬁnition de l’Internet
Réseau des réseaux à l’échelle mondiale qui effectue l’interconnexion d’un grand nombre de réseaux internationaux, régionaux et locaux, tous basés sur des protocoles commun à savoir TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).
Cours TIC - 1ère année MI

## Slide 3: 2.3- Internet et le Web
Internet est un système d’interconnexion de machines qui constitue un réseau informatique mondial,
utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données.
Internet transporte un large spectre d’information et permet l’élaboration d’applications et de services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web.
Cours TIC - 1ère année MI

## Slide 4
L’histoire de l’Internet commence avec le démarrage de recherches en 1969 menées par le département DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, soit Agence pour les projets de recherche avancée de défense).
Il s’agissait de relier entre eux des ordinateurs dans différents centres de recherche.
Ce réseau de transmission, appelé ARPANET
(ARPA network, ou réseau ARPA).
Cours TIC - 1ère année MI
2.3- Internet et le Web
(un bref historique de l’Internet)

## Slide 5
En 1971 : Les premiers essais en "vraie grandeur " impliquant une quinzaine d’ordinateurs à plusieurs universités :
  Stanford Institute,
  L’université de Californie à Los Angeles ,
  L’université de Californie à Santa Barbara ,
  L’université d’Utah.
Cours TIC - 1ère année MI
2.3- Internet et le Web
(un bref historique de l’Internet)

## Slide 6
Dès 1980, Tim Berners-Lee, un chercheur au laboratoire CERN de Genève, mit au point un système de navigation hypertexte baptisé Enquire permettant de naviguer entre plusieurs sites.
Fin 1990, Tim Berners-Lee met au point le protocole
Cours TIC - 1ère année MI
HTTP (Hyper Text langage
Tranfer Protocol), ainsi que le
HTML (HyperText Markup Language)
permettant de naviguer à l’aide de liens hypertextes, à travers les réseaux.
World Wide Web est né
2.3- Internet et le Web
(un bref historique de l’Internet)

## Slide 7
Déﬁnition du Web
– Partie de l’Internet qui est composée des pages Web stockées sur les serveurs et affichées par les clients à l’aide applications appelées navigateur.
Cours TIC - 1ère année MI
2.3- Internet et le Web
(Déﬁnition du Web)

## Slide 8
Le World Wide Web (ou le Web) signiﬁe littéralement la "toile d’araignée recouvrant le monde".
Le Web désigne plus précisément le système hypertexte que supporte le réseau Internet. Les liens hypertextes sont comme les ﬁls d’une toile d’araignée qui relient les pages d’un site à l’autre.
Cours TIC - 1ère année MI
2.3- Internet et le Web
(Déﬁnition du Web)

## Slide 9
Internet est considéré comme un système global d’information. Cette notion de système permet de mettre en lumière les trois facettes qui définissent Internet :
  L’infrastructure : réseau informatique
  La communication: protocoles de communication
Cours TIC - 1ère année MI
– Les usages:
ce sont les possibilités ouvertes aux
utilisateurs par l’existence d’une communication ; ces usages ou applications sont multiples.
2.3- Internet et le Web
(Différences entre Internet et le Web)

## Slide 10
La définition d’Internet en tant que système global d’information permet de comprendre que le Web, n’est en fin de compte qu’une des applications/usages d’Internet au même titre que peuvent l’être le courrier électronique (email), la messagerie instantanée, le transfert de fichier.
Cours TIC - 1ère année MI
2.3- Internet et le Web
(Différences entre Internet et le Web)

## Slide 11
Plus précisément le Web est le service qui permet de consulter des informations à partir d’Internet sous la forme de pages mises en ligne sur des sites et consultables à l’aide d’un navigateur Web.
En résumé, Internet est la structure et le Web est ce qui y circule.
Cours TIC - 1ère année MI
2.3- Internet et le Web
(Différences entre Internet et le Web)

## Slide 12: Principes d’Internet

## Slide 13
Plan de cours:
  Définitions
  Avantages des réseaux
  Types de réseaux
  Topologies des réseaux
Introduction aux réseaux
Informatiques

## Slide 14: Qu’ est -ce qu ’un Réseau ?
- Définition d’un réseau:
Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les uns avec les autres. Il permet de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien définies.
- Exemple de réseau :
Réseau de transport : Transport de personnes (trains, bus, taxi)
Réseau téléphonique : Transport de la voix de téléphone à téléphone
Réseau informatique : Ensemble d'ordinateurs reliés entre eux pour échanger des données numériques (des 0 ou des 1)
•
•
•

## Slide 15: Pour décrire un réseau, il faut répondre aux questions suivantes :
Que transporte le réseau ?
Qui assure le transport ?
Comment le transporte-il ?
Exemple pour le « réseau informatique » :
Que transporte le réseau ?
  Des informations (octets sous forme de fichiers)
Qui assure le transport ?
  Support physique (cuivre, fibre optique, onde radio)
Comment le transporte-il ?
  En utilisant des protocoles de communication.

## Slide 16
Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux afin de partager des données, des ressources et d'échanger des informations.

## Slide 17: Avantages des réseaux
Le partage de fichiers : les données circulent par un câble et non par des supports amovibles (disquettes, clefs USB).
Le partage de ressources matérielles : imprimante, cédérom, modem, disque dur…
La réduction des coûts grâce au partage du matériel informatique.

## Slide 18: Avantages des réseaux
L’augmentation de la fiabilité et l’amélioration des performances du système en réseau.
L’accès à l’information plus rapidement et en temps utile.
La centralisation des données et des sauvegardes.

## Slide 19: Types des Réseaux
On distingue différents types de réseaux (privés) selon :
  Taille (en terme de nombre de machines)
  Vitesse de transfert des données
  Etendue géographique

## Slide 20: Types des Réseaux
Principaux types des réseaux:
  Local Area Network (LAN)
  Metropolitan Area Network (MAN)
  Wide Area Network (WAN)

## Slide 21: Local Area Network (LAN)
Ce terme désigne les réseaux
se caractérisent par :
  Même organisation
  Petite aire géographique
  Même technologie
« locaux » qui
Exemples :
–
–
Réseau local de la famille Réseau local de la faculté NTIC

## Slide 22: Local Area Network (LAN)
sa
Un réseau local est donc un réseau sous forme
plus simple.
la
Caractéristiques :
  Vitesse de transmission : 10 mbps à 1000 mbps
  Nombre de stations : 2 à 1000 machines
  Aire géographique : 4m2 à 400m2 (variable)
  Topologie : Bus, Etoile, Anneau
  Technologies : câbles à paires torsadées, WiFi,

## Slide 23: Metropolitan Area Network (MAN)
Les MAN (Metropolitan Area Network) interconnectent
plusieurs LAN géographi`quement proches à des débits
importants.
Un MA permet à deux noeuds distants de
commNuniquer comme s’ils faisaient partie d'un même
réseau local.
Exemples :
  MAN de la région de Saida
  MAN des Universités d’Algerie

## Slide 24: Metropolitan Area Network (MAN)
Caractéristiques :
Vitesse de transmission entre LAN : < 100
mbps
  Nombre de stations : > 1000 machines
Aire géographique : 1 à 100 km2 (variable)
Topologie : Bus, Etoile en général

## Slide 25: Wide Area Network (WAN)
Les WAN (Wide Area Network) interconnectent plusieurs LAN géographiquement éloignés à des débits faibles.
Des dispositifs permettent
de « choisir » la
meilleur route possible pour acheminer informations le plus vite possible.
Exemple :
•
– Internet est le WAN le plus connu

## Slide 26: Wide Area Network (WAN)
Caractéristiques :
Vitesse de transmission entre stations :
56kbps à 100 Mbps
Nombre de stations : > 1 000 000 machines
Aire géographique : Toute la surface de la Terre
Topologie : Bus, Etoile en général
Technologie : Câble téléphonique, fibre optique

## Slide 27
Un réseau local sert à interconnecter les ordinateurs d’une organisation, toutefois une organisation comporte généralement plusieurs réseaux locaux, il est donc parfois indispensable de les relier entre eux. Dans ce cas, des composants spécifiques sont nécessaires.
Principaux composants
d’interconnexion

## Slide 28
Carte réseau: constitue l’interface physique entre l’ordinateur et le support de communication.
Principaux composants
d’interconnexion

## Slide 29
Le concentrateur (HUB)
Le concentrateur (ou hub en anglais) est un équipement physique à plusieurs ports. Il sert à relier plusieurs ordinateurs entre eux.
Principaux composants
d’interconnexion

## Slide 30
Le concentrateur (HUB)
Principe de fonctionnement: diriger les données émises par une machine vers tous les autres équipements connectés. Donc tout ce qui est émis par un équipement est reçu par tous les autres.
Principaux composants
d’interconnexion

## Slide 31
Le commutateur (Switch)
Son principe est de diriger les données émises par une machine vers (uniquement) l’équipement à qui les données sont destinées.
Les équipements qui n’ont pas l’adresse de destination correspondante ne reçoivent rien.
Principaux composants
d’interconnexion

## Slide 32: Principaux composants d’interconnexion
La passerelle:
La passerelle (ou gateway en anglais) est un dispositif destiné à connecter des réseaux ayant des architectures différentes ou des protocoles différents, comme par exemple un réseau local et internet.

## Slide 33: Principaux composants d’interconnexion
Le routeur
Le routeur est un matériel de communication de réseau informatique qui a pour rôle de diriger les informations dans la direction appropriée.
Les informations peuvent souvent emprunter plusieurs chemins. Le routage est la fonction qui consiste à trouver le chemin optimal que va emprunter le message depuis l’émetteur vers le récepteur.

## Slide 34
Le modem (modulateur-démodulateur)
Un équipement qui sert à lier le réseau téléphonique au réseau informatique.
Principaux composants
d’interconnexion

## Slide 35
Le modem (modulateur-démodulateur)
le modem a pour rôle de convertir le signal numérique en signal analogique et vis versa.
Principaux composants
d’interconnexion

## Slide 36
Le répéteur :
– Un équipement qui sert à régénérer un signal affaibli pendant le transport, et ainsi étendre la distance maximale entre deux noeuds d’un réseau.
répéteur
Principaux composants
d’interconnexion

## Slide 37: Protocole de communication
Les protocoles de communication sont des spécifications qui permettent à plusieurs machines de communiquer entre elles.
Les plus utilisés aujourd’hui : HTTP, FTP, SMTP, POP.
La plupart des ces protocoles sont bâtis autour de TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

## Slide 38: Adressage IP
IP est une abréviation de l’Internet Protocol,
une adresse IP est l’identifiant unique d’un ordinateur qui le permet de communiqué dans un réseau.
Une adresse IP est un code de 32 bits soit 4 octets habituellement représentés en décimal et séparés par des points. Exemple : 216.239.37.100 L’assignement d’une adresse à une machine se fait de deux manières :
Statique : l’adresse est configurée manuellement.
Dynamique : l’adresse est assignée automatiquement grâce au protocole DHCP.

## Slide 39
TCP/IP représente l’ensemble des règles de communication sur internet et se base sur la notion d’adressage IP.
L’adresse IP est une adresse unique attribuée à chaque ordinateur sur Internet (c’est-à-dire qu’il n’existe pas sur Internet deux ordinateurs ayant la même adresse IP).
Protocole de communication
(TCP/IP)

## Slide 40
Une adresse IP permet d’acheminer les données à la bonne destination.
Ces adresses sont ensuite associées à des noms de domaine de façon à s’en souvenir plus facilement.
Protocole de communication
(TCP/IP)

## Slide 41: Principaux services d’Internet

## Slide 42: Principaux services d’Internet
L’utilisateur d’Internet, "l’internaute ", a accès à de très nombreux services tels que : le courrier électronique, la recherche d’information, transfert de fichiers, groupes de discussions, commerce électronique, …, etc.

## Slide 43: Le courrier électronique (e-mail)
Le courrier électronique est un service de
transmission de
électroniquement via
messages
réseau
envoyés
informatique
un
électronique l’émetteur.
principalement (l'Internet) dans la boîte aux lettres
d’un destinataire choisi par

## Slide 44: courrier électronique (e-mail)
Pour bénéficier de cette activité, l’usager doit disposer d’une adresse de courrier électronique. Celle-ci est de la forme usager@hôte où hôte est l’adresse Internet du serveur sur lequel l’usager possède un compte de courrier électronique.

## Slide 45: courrier électronique (e-mail)
Les principaux protocoles de service e-mail:
  Les protocoles "Sortants"
    Les protocoles sortants permettent de gérer la transmission du courrier entre les serveurs. Le principal protocole sortant est SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
  Les protocoles "Entrants"
    Ce sont des protocoles de réception et de distribution du courrier. Deux protocoles entrants sont utilisés, au choix, dans les systèmes de messagerie: POP ou IMAP.

## Slide 46: courrier électronique (e-mail)
Les plus communs sont Hotmail (Microsoft), Gmail (Google), Yahoo Mail (Yahoo).

## Slide 47
Les messages électroniques sont semblables aux lettres et se composent de deux parties
principales.
L'entête contient :
  Le nom et l'adresse du destinataire,
  Toutes les personnes placées en copie,
  L'objet du message.
Le corps contient le message.
Message électronique :

## Slide 48: Messagerie instantanée
La messagerie instantanée est un service de communication à travers l’échange instantané de
messages textuels et de fichiers entre deux ou plusieurs personnes via internet. Plusieurs applications offrent ce service comme : Skype, WhatsApp, Messenger, Viber, Snapchat….

## Slide 49: Transfert de fichiers (FTP)
FTP est un protocole de communication destiné à l’échange de fichiers sur un réseau TCP/IP.
Il permet de:
  copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau,
  administrer un site web, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur

## Slide 50: Transfert de fichiers
Le protocole FTP obéit à un modèle client-serveur,
  le client: envoie des requêtes aux serveur
  le serveur est un ordinateur sur lequel fonctionne un logiciel lui- même appelé serveur FTP.
Pour accéder à un serveur FTP, on utilise un logiciel client FTP (possédant une interface graphique ou en ligne de commande).
file transfer
user
at host
local file system
FTP user interface
FTP
client
FTP
server

## Slide 51: Transfert de fichiers
On distingue deux sens de transfert :
Le téléchargement (download) : consiste à transférer des fichiers d’une machine distante (serveur ftp) à une machine cliente,
l’hébergement (upload)
: permet de
transférer des fichiers d’une machine cliente à une machine distante (serveur ftp).

## Slide 52: Accès à des systèmes distants
L’une des fonctions importantes d’Internet est de permettre aux Internautes d’accéder à distance aux ordinateurs mis à leur disposition.
Le protocole Telnet sert à cette fonction.

## Slide 53: Accès à des systèmes distants
Telnet (TErminal NETwork) est un protocole réseau utilisé sur tout réseau supportant le protocole TCP/IP.
Telnet est employé non seulement pour connecter au serveur, mais il peut également connecter à n’importe quelle machine qui dispose d’un service de Telnet.

## Slide 54: Recherche d’information
Le Web est devenu une ressource d’information incontournable. Il utilise le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour l’échange
d’information entre le logiciel client et le serveur. Pour accéder aux informations en ligne, l’internaute
•
utilise un logiciel appelé " navigateur " (google Chrome, Internet Explorer ou Mozilla Firefox par exemple).

## Slide 55: Recherche d’information
L’internaute indique l’URL d’un site Web.
Le navigateur émet une requête HTTP et le site distant retourne l’information demandée comme un document HTML.
Ce document HTML est interprété par le
le
navigateur du client afin d’afficher
résultat comme une page Web

## Slide 56: Recherche d’information
Le réseau Internet offre un contenu numérique considérable.
La localisation d’un URL qui répond à nos besoins passe le plus souvent par l’utilisation d’outils de recherche de type "moteurs de recherche".
A une liste de mots clefs, le moteur de recherche répond une liste de références à des sites et des pages en relation, accessibles sous forme de liens hypertexte.

## Slide 57: Recherche d’information
Équation de recherche
La requête lancée par l’internaute ou bien l’équation de recherche est une suite de termes et opérateurs (booléen, troncature) formulée pour traduite une demande d’information.
Exemple :
L’équation : Je cherche des informations sur le vaccin de la grippe
Les termes sont : vaccin et grippe.
L’équation : je cherche la liste des patients diabétiques en Algérie ou Tunisie.
Les termes sont diabétique, Algérie et Tunisie. Dans ce cas, on doit utiliser les opérateurs booléens et les parenthèses dans notre équation de recherche : Diabète ET (Algérie OU
Tunisie)

## Slide 58: Outils de recherche
Plusieurs outils permettant de localiser la page web qui répond à nos besoins comme : les moteurs de recherche, les métamoteurs, les annuaires et les archives ouvertes

## Slide 59: Moteurs de recherche :
Des robots (crawlers) explorent le web suivant les liens hypertextes, de page en page.
Les pages ainsi repérées sont indexées dans une base de données. Il propose généralement deux modes de recherche : simple et avancée.
Les termes entrés par l'utilisateur dans la fenêtre « recherche » sont repérés dans les pages indexées par le moteur.

## Slide 60: Recherche d’information
Lorsqu’un Internaute utilise un moteur de recherche, il saisit les mots clés décrivant sa requête ou les pages qu’il recherche. Ensuite, le moteur de recherche interroge sa base de données pour chaque mot clé qui répond avec une liste contenant les liens vers les pages adéquates. Enfin le moteur affiche la liste des résultats à l’internaute.

## Slide 61: Recherche d’information
Figure 31. Fonctionnement d'un moteur de recherche.

## Slide 62: Recherche d’information
Les difficultés rencontrées
Choix difficile des mots-clés,
Nombre de réponses (souvent énorme),
Problème du bruit : on obtient des pages qui n’ont rien à voir avec notre recherche,
Problème des doublons : on obtient plusieurs fois les mêmes pages dans la liste des réponses,

## Slide 63: Recherche d’information
Méta-moteurs :
Un métamoteur interroge simultanément plusieurs moteurs de recherche vue que les moteurs n’indexent pas les mêmes pages. Il va retrier les résultats ainsi retournés, en supprimant les doublons. Exemple : dogpile, ixquick, yippy, seek......

## Slide 64
Quelques métamoteurs ● Teardrop, un logiciel java pour toutes les plateformes ● Ixquick, un métamoteur de la société Surfboard Holding BV, qui ne conserve pas les adresses IP des utilisateurs ● Startpage, (de la même société que Ixquick, mais limité aux résultats de Google et offrant plus de possibilités dans la page des recherches avancées (comparer celle de Ixquick et celle de Startpage) ● Mamma.com, un métamoteur ● Seek.fr, un métamoteur francophone ● Kelseek, un métamoteur francophone ● NeoSharing, un métamoteur de recherche de direct download, par hébergeur ou par forum

## Slide 65
Annuaires :
Les annuaires sont un classement des sites web en catégories et sous catégories fait par des spécialistes. La navigation se fait en parcourant l'arborescence du site, ou par une recherche dans l'index. Exemple : http://www.dmoz.org/ http://dir.yahoo.com/

## Slide 66
Affiner les recherches sur le Web
Vous pouvez utiliser des symboles ou des mots dans votre recherche pour obtenir des résultats plus précis.
La recherche Google ignore généralement les signes de ponctuation qui ne font pas partie d'un opérateur de recherche.
N'insérez pas d'espace entre le symbole/mot et votre terme de recherche. Par exemple, la recherche site:lemonde.fr fonctionne, mais pas la requête site: lemonde.fr.
Affiner les recherches d'images
Recherche avancée globale
Accédez à Recherche avancée d'images.
Utilisez des filtres tels que la région ou le type de fichier pour affiner les résultats.
En bas, cliquez sur Recherche avancée.
Rechercher une taille d'image exacte
Ajoutez le texte imagesize:widthxheight juste après l'objet de votre recherche. Veillez à ajouter les dimensions en pixels.
Exemple : imagesize:500x400

## Slide 67
Techniques de recherche courantes
Rechercher un terme sur les réseaux sociaux
Insérez un @ devant un mot pour le rechercher sur les réseaux sociaux. Exemple : @twitter.
Rechercher un prix
Insérez $ devant un nombre. Exemple : appareil photo 400€.
Rechercher un hashtag
Insérez # devant un mot. Exemple : #throwbackthursday
Exclure des mots de votre recherche
Insérez - devant un mot à exclure. Exemple : vitesse jaguar -voiture
Rechercher une correspondance exacte
Mettez un mot ou une expression entre guillemets. Exemple : "plus haut bâtiment".

## Slide 68
Rechercher dans une plage de nombres
Insérez .. entre deux nombres. Exemple : appareil photo 50€..100€
Associer des recherches
Insérez OR entre deux requêtes de recherche. Exemple : marathon OR course.
Rechercher un site spécifique
Insérez site: devant un site ou un nom de domaine. Exemple : site:youtube.com ou site:.gov.
Rechercher des sites associés
Insérez related: devant une adresse Web que vous connaissez déjà. Exemple : related:lemonde.fr.
Consulter la version en cache d'un site proposée par Google
Insérez cache: devant l'adresse du site.

## Slide 69: Les forums de discussion
Les forum de discussion permettent aux internautes de discuter de divers thèmes sur des serveurs internet (serveur News), en temps différé et sans besoin de connaître les références des participants.
Un forum de discussion est un espace Web
à différentes
dynamique permettant personnes de communiquer.

## Slide 70: Commerce électronique
Depuis 1995, le Web est utilisé pour faire du commerce électronique (e-commerce).
Des sociétés comme Amazon.com mettent leurs produits en vente sur un serveur, le
consommateur y
recherche commande,
ce qui envoie le
l’intéresse, puis
numéro de sa carte de crédit, et reçoit la marchandise.